САДОВО-ПАРКОВЫЙ ПЫЛЕСОС (АВТОЗАГРУЗЧИК)

Автозагрузчик — Модель: 75124

Двигатели:

• 24 л.с. Honda --буксируемый

| 1. Гибкий шланг диаметром 12 дюймов[30.5 cm] длиной 12 футов [366 cm.]. 2. Легкая алюминиевая ручка. 3. Двойной ременный привод 4. Рычаг ременного сцепления 5. Мощный поворотный лонжерон с контейнером для шланга. 6. Большие 15-дюймовые шины. 7. Вращающийся 8 дюйма [20.5cm.] диаметр разгрузочный лоток. 8. Топливный бак емкостью 6,6 галлона [25 литров]. 9. Торсионная подвеска. 10. 2-дюймовая шаровая муфта сцепления | Сварной кожух |
| --- | --- |

11. Возможность буксировки по шоссе. Снабжен огнями, страховочной цепью и закрытой электропроводкой, стандартно.

12. Для удобства чистки вентилятора трубопровод крепится одним болтом.

13. Спиральный кожух вентилятора для более эффективного переноса воздуха.

14. Кожух вентилятора из износостойкой стали.

15. Лопасти вентилятора изготовлены из стали толщиной 0.375 дюйма.

16. БЕЗОПАСНОСТЬ

• Соответствует всем установленным стандартам безопасности ANSI.

Вес:

• 465 кг.

| Система зацепления ременного привода | Спиральный кожух |
| --- | --- |