РУБИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

30-дюймовый диск весом 275 фунтов 1,25 дюймов толщиной динамически сбалансированный вращающийся со скоростью 1500 об/мин.

• Все 6, 8 и 9-дюймовые машины.

• Модели 71620, 72620, 72825/74824, 71854, 72854, 72928, 74800, 74950 – тот же корпус рубильной машины

• Все модели имеют 8-дюймовый разгрузочный лоток, поворачивающийся на 360 градусов

• Все модели имеют 9 x 9-дюймовое отверстие для подачи

• Все модели имеют одинаковые двусторонние термически обработанные стальные хромированные режущие лезвия

• Все модели имеют четырехсторонний регулируемый стальной контрнож/режущий брус

• Все модели имеют тройной ременный привод, кроме модели 74800 снабжены гидравлическим приводом – без ременной передачи

20-дюймовый диск весом 140 фунтов 1,25 дюймов толщиной механически обработанный для балансировки.

• Все диски на снабженных двигателями моделях имеют скорость вращения 2000 об/мин, на моделях с отбором мощности - скорость вращения 1675 об/мин.

• Все 4 и 5 -дюймовые рубильные машины, модели 73454, 73413, 73420, 74500, 74520, 74554 – тот же корпус рубильной машины

• Все модели имеют 6-дюймовый разгрузочный лоток, поворачивающийся на 360 градусов

• Все модели имеют 5.5 x 7-дюймовое отверстие для подачи

• Все модели имеют одинаковые двусторонние, термически обработанные стальные хромированные режущие лезвия

• Все модели имеют четырехсторонний регулируемый стальной контрнож/режущий брус

• Все модели имеют двойной ременный привод, кроме модели 74500 снабжены гидравлическим приводом – без ременной передачи

26-дюймовый диск весом 165 фунтов полностью собранный.

• 1 дюйм толщиной механически обработанный для балансировки консольный диск вращающийся со скоростью 1750 об/мин при вращении против часовой стрелки (новый).

• Модели 74624 и 74628 рубильные машины.

• Оба имеют 6.7-дюймовый квадратный разгрузочный лоток с цепным приводом.

• Оба имеют 6.5 x 13.5-дюймовый загрузочный лоток для облегчения подачи веток.

• Оба имеют четыре двусторонние термически обработанные хромированные режущие лезвия.

• Оба имеют четырех-сторонний контрнож/режущий брус установленный со стороны загрузочного лотка (новый).

• Оба имеют тройной ременный привод.

• Оба имеют нового типа четырехпозиционный гидравлический клапан с гидравлической системой.

• Оба имеют механизм повторной подачи, встроенный в систему автоматической подачи.

• Оба имеют ручной рычаг сцепления диска.

14-дюймовый диск весом 49 фунтов полностью собранный

• 1 дюйм толщиной механически обработанный для балансировки консольный диск вращающийся со скоростью 2400 об/мин

• Модели 77413 и 77412 рубильные машины

• Оба имеют стандарт 4.5 x 9-дюймовый разгрузочный лоток. Дополнительный разгрузочный лоток размером 4.5 x 4,5 дюйма

• Оба имеют 13 x 14.5-дюймовый загрузочный лоток

• Оба имеют два двусторонних термически обработанных хромированные режущие лезвия.

• Оба имеют четырехсторонний режущий брус/контрнож

• Оба имеют двойной ременный привод.

РУБИЛЬНЫЕ МАШИНЫ — ПОЛОЗКОВАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Полозковая направляющая — Модели: 74500,74800

1. УСТАНОВКА ПОЛОЗКОВОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

• 74500 подходит к загрузочным механизмам со стандартными или высокомощными гидравлическими системами.

• 74800 подходит к загрузочным механизмам с высокомощными гидравлическими системами.

• Два крепления, так рубильная машина может быть установлена с подающим столом ориентированным вперед или вбок.

• Легко подсоединяется, просто соедините рубильную машину с SAE J2513 Quik-Tach, подключите гидравлические шланги и можно приступать к работе.

2. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ПОДАЧА

• Четырехпозиционный ручной регулятор клапана (Реверс – Нейтральный – Вперед – Реверс)).

• Плавная регулировка скорости посредством поворота ручки.

• Автоматический регулятор подачи, который замедляет подающий роллер, если диск начинает замедляться.

3. ДИСК РУБИЛЬНОЙ МАШИНЫ

• 74500 имеет 20 x 1 ¼ дюйма [51 см x 3,175 см] 140 фунтов [63,5 кг] диск.

Механически обработанный.

• 74800 имеет 30 x 1 ¼ дюйма [76 см x 3,175 см] 275 фунтов [125 кг] диск.

Механически обработанный и сбалансированный.

4. ЧЕТЫРЕ РЕЖУЩИХ ЛЕЗВИЯ

• Двусторонние термически обработанные стальные хромированные режущие лезвия.

• Лезвия установлены под углом 90 градусов друг к другу для более плавной работы и снижения вибрации.

5. РЕГУЛИРУЕМЫЙ КОНТРНОЖ/РЕЖУЩИЙ БРУС С ЧЕТЫРЬМЯ РЕЖУЩИМИ КРАЯМИ

• Для обеспечения хорошей режущей способности.

6. РАЗМЕР ВЕТОК ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РЕЗКИ

• 74500 имеет 5 ½ x 7 дюймов [14 см x 18 см] отверстие рубильной машины для боковых веток и обрезает ветки размером до 3 дюйма в непрерывном режиме.

• 74800 имеет 9 x 9 дюймов [23 см x 23 см] отверстие рубильной машины для боковых веток и обрезает ветки размером до 5 дюймов в непрерывном режиме.

7. ДИСК С ОБЛЕГЧЕННЫМ ДОСТУПОМ

• Доступ к диску осуществляется через откидную крышку диска, которая открывает половину диска для облегчения доступа к режущим лезвиям и для облегчения чистки.

8. ВСТРОЕННАЯ ВЫГРУЖАЮЩАЯ ВОЗДУХОДУВКА

• Помещает обрезки там, где вам нужно с помощью специальной выгружающей воздуходувки.

• Может поворачиваться на 360 градусов, 6 дюймов [15 см] (74500) или 8 дюймов [20 см] (74800) диаметром стальные трубы с регулируемым детекторным колпачком позволят вам с первого раза складывать обрезки там, где вам нужно.

9. КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ТЯЖЕЛОМ РЕЖИМЕ

10. БЕЗОПАСНОСТЬ

• Соответствует всем установленным стандартам безопасности ANSI.

11. ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Препятствующие проскальзыванию прокладки для входа или выхода с полозковой направляющей.

• Атмосферостойкий ящик для руководства пользователя.

12. ВЕС

• 74500 весит 1145 фунтов [520 кг]

• 74800 весит 1525 фунтов [693 кг]

13. БЕЗОПАСНОСТЬ

• Соответствует всем установленным стандартам безопасности ANSI.

РУБИЛЬНЫЕ МАШИНЫ — пропускная способность 12 дюймов [32 см]

Пропускная способность 12 дюймов — Модель: 7812086

1. ДИСК ДИАМЕТРОМ 46 дюймов [116 см]

• Сбалансированный сплошной стальной диск вращается против часовой стрелки со скоростью 1400 об/мин.

Конструкция кронштейна значительно снижает завертывание.

• Откидная крышка диска снабжена запорным предохранительным штифтом легко открывается при помощи установленного на заводе гидравлического рычага, облегчающего доступ к режущему диску.

(a) Ось вала 3 дюйма [76 мм] диаметр

(b) Скорость подачи до 145 футов в минуту [44 м/мин]

(c) Диск весит 987 фунтов – включает в себя 4 лезвия

2. ДВИГАТЕЛИ

• Kubota 86 л.с. 4 цилиндровый турбо-дизельный двигатель с жидкостным охлаждением, Tier II дизельный.

3. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ

• Четырехпозиционный ручной регулятор клапана (Реверс – Нейтральный – Вперед – Реверс)).

• Одиночный 16,5 дюйма [42 см] диаметром подающий роллер, 19,50 дюйма [50 см] шириной с 1,5 дюймовыми [38 мм] подшипниками.

Роллер содержит 12 ножевых лезвия.

• Гидравлический подающий роллер с гидравлическим подъемным механизмом.

• Стандартная система автоматической подачи с мгновенным реверсом.

• Система повторной подачи. Автоматически осуществляет повторную подачу веток.

(a) PSI 3,000

(b) Диаметр подающего роллера 16,5 дюйма [42 см]

(c) Ширина подающего роллера 19,5 дюйма [50 см]

(d) Двигатель подающего роллера объемом 56 дюймов куб. [918 см куб.]

(e) Давление вниз посредством гидравлического механизма

(f) Стандартная система автоматической подачи

4. КОНФИГУРАЦИИ ЛЕЗВИЙ:

• 4 двусторонние термически обработанные стальные режущие лезвия, установленные на обрезном шаблоне.

• РАЗМЕР ЛЕЗВИЯ 9 x 4 x 5/8 дюймов [22,8 x 10 x 1,58 см] толщиной.

5. РЕГУЛИРУЕМЫЙ КОНТРНОЖ/РЕЖУЩИЙ БРУС С ЧЕТЫРЬМЯ РЕЖУЩИМИ КРАЯМИ

• Может быть переставлен для продления срока службы и обеспечивает хорошую режущую способность.

• 5/8 дюймов (толщина) x 4 дюйма (ширина) x 19,75 дюйма (длина)

6. ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЛОТОК

• отверстие размером 20 x 14 дюймов [50x35 см] для подачи с прилегающим широко раскрытым загрузочным лотком.

• Резиновая ловушка загрузочного лотка для снижения шума.

(a) Впускное отверстие бункера: высота 33.8 дюймов [86 см], ширина 59 дюймов [150 см]

(b) Подающий поддон и 2 запорных предохранительных штыря для транспортировки в сложенном положении.

(c) Высота 25,25 дюймов [64 см], ширина 63 дюймов [160 см]

7. ПРИЦЕП

• Торсионная подвеска, усиленные отбойники

• 3-дюймовое прицепное устройство с регулировкой по высоте.

• 2000 фунтовый регулируемый желобчатый рычаг.

(a) Грузоподъемность прицепа 7000 фунтов [3700 кг]

(b) Тип подвески – Dura Flex

(c) Тормоза – электрические

(d) Шины – категория G (LT235-85R16)

(e) Предохранительные цепи с 5/16-дюймыми звеньями, длиной 36 дюймов с предохранительными крюками

8. КОЖУХ ДВИГАТЕЛЯ

• Полностью закрытый блокируемый отсек двигателя для снижения шума и безопасности.

• Гидравлический масляный бак, емкость 3 галлона [11,5 литра]

• Сталь топливный бак, емкость 30 галлонов. [115 литра]

• 0,375 дюймов [9,52 мм] стальной кожух диска.

9. РАЗГРУЗОЧНЫЙ ЛОТОК

• вращающийся на 360º, с цепным приводом, 8,5 дюймовый [21,6 см] квадратный разгрузочный лоток. 80 положений фиксации разгрузочного лотка.

• Детекторный колпачок с регулятором винтового типа на уровне оператора.

• Продолжается до конца прицепного устройства для облегчения загрузки на грузовик

10 ОСВЕЩЕНИЕ (12-ВОЛЬТНАЯ СИСТЕМА)

• Система освещения, включающая задние фонарики с резиновым креплением и крепление номерного знака.

• Тахометр, часомер и электрический датчик топлива стандартно.

11. РЫЧАГ СЦЕПЛЕНИЯ И ПУСКА (ВНИЗ ДЛЯ ПУСКА, ВВЕРХ ДЛЯ РЕЗКИ)

12. СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ (РЕГУЛИРУЕМЫЕ):

• Заводская установка на 15 часов для лезвий, 100 часов для замены масла.

• Специальный таймер технического обслуживания предупреждает, что пришло время для проверки лезвий на предмет заточки.

• Специальный таймер технического обслуживания предупреждает, что пришло для замены масла.

13. ПЯТИРЕМЕННЫЙ ПРИВОД ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ПЕРЕДАЧИ МОЩНОСТИ

14 РАЗМЕРЫ РУБИЛЬНОЙ МАШИНЫ

• Ширина 82 дюймов [2,1 метра]

• Длина 188 дюймов [4,1 метра]                                                                                        Ременный привод

• Высота 104 дюйма [2,6 метра]

• Вес 6000 фунтов [2700 кг]

Предохранительные стопорные штифты

РУБИЛЬНЫЕ МАШИНЫ — пропускная способность 9 дюймов [23 см]

Пропускная способность 9 дюймов — Модели: 72928,74950

1. ДИСК ДИАМЕТРОМ 30 дюймов [76 см]

• Диаметром тридцать дюймов и толщиной 1 ¼ дюйма [3,2 см] диск ротора весом 275 фунтов [125 кг].

• Механически обработанный для балансировки.

• Диск вращается со скоростью 1500 об/мин.

• 0,75 дюйма [4,45 см] - диаметр вала ротора.

2. ЧЕТЫРЕ РЕЖУЩИХ ЛЕЗВИЯ

• Все модели имеют одинаковые двусторонние термически обработанные стальные хромированные режущие лезвия

3. РЕГУЛИРУЕМЫЙ КОНТРНОЖ/РЕЖУЩИЙ БРУС С ЧЕТЫРЬМЯ РЕЖУЩИМИ КРАЯМИ

• Для обеспечения хорошей режущей способности.

• 9 ¼ дюймов длиной x 3 ½ дюймов шириной x 5/8 дюймов толщиной. [23,5 x 8,9 x 1,6 см]

4. ОБЛЕГЧЕННЫЙ ДОСТУП

• Доступ к ротору осуществляется через откидную крышку диска, которая открывает половину диска для облегчения доступа к режущим лезвиям и для облегчения чистки.

5. ВСТРОЕННАЯ ВЫГРУЖАЮЩАЯ ВОЗДУХОДУВКА

• Помещает обрезки там, где вам нужно с помощью специальной выгружающей воздуходувки, поворачивающийся на 360 градусов, 8 дюймов [20 см] диаметром стальные трубы с регулируемым детекторным колпачком позволят вам с первого раза складывать обрезки там, где вам нужно.

6. КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ТЯЖЕЛОМ РЕЖИМЕ

• 0,375 дюймов [0,95 см] толщиной стальная лицевая пластина на кожухе диска;

• ¼ дюйма [6,35 мм] толщиной стальной лист, обернутый вокруг сварного каркаса.

7. ОСВЕЩЕНИЕ

• Безопасное электропитание напряжением 12 вольт и направленное освещение.

8. БЕЗОПАСНОСТЬ

• Соответствует всем установленным стандартам безопасности ANSI.

9. РЕГУЛИРУЕМЫЙ РЫЧАГ

• Колесо роллера весом 850 фунтов [385 кг].

• Регулируемый рычаг позволяет человеку в одиночку легко управлять рубильной машиной и прицеплять его к транспортному средству.

10. ПОДШИПНИКИ

• Два 1,75 дюймовых [4,5 см] смазываемых подшипника с четырьмя болтами.

11. ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЛОТОК

• Отверстие 30 ¼ x 30,75 дюйма [77 x 78 см], поддон на расстоянии 27 дюймов [68 см] от земли

12. СЕЧЕНИЕ ПОДАЧИ

• 9 x 9 дюймов [23 x 23 см]

13. 90° УГОЛ ПОДАЧИ

14. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР

• Стандартный, батарея не включена.

15. МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПОДАВАЕМОГО МАТЕРИАЛА

• 9 дюймов [23 см]

16. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ

• Прозрачный 45 кубических дюймов [737cc] гидравлический двигатель, 10-микронный фильтр.

• Замкнутая система с плавной регулировкой скорости, предусмотрен холостой и задний ход, мощность насоса 6,6 галлонов в минуту [25 литров/мин] и 4 л.с. при максимальном давлении и максимальном расходе, однако это редко требуется.

• Система подачи работает при давлении 1750 PSI [119 атмосфер], 3 галлона [11,4 литра] емкость бака.

Одиночный 15 дюймов [38 см] диаметр верхний подающий роллер. Скорость подачи составляет 0 -150 футов в минуту [0-45 м/мин].

17. ВОЗМОЖНОСТЬ БУКСИРОВКИ ПО ШОССЕ

• 68 дюймов [172 см] ширина колеи (между центрами) и P215 75R15 шины на 3000 фунтов [1360 кг], торсионная подвеска позволяет легко буксировать рубильную машину по шоссе.

• Осветительный набор с креплением номерного знака.

• Буксировочные цепи, стандартные.

18. 4 дюйма [10 см] КОНСТРУКЦИЯ РАМЫ “C"

19. ВЫДВИЖНОЙ ВЫСТУП

• Регулировка по длине и высоте. Длину можно регулировать в пределах до 18 дюймов [45 см] посредством штифта, с четырьмя положениями на прицепном устройстве.

20. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ЦЕПИ

21. ШТИФТОВАЯ МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ — СТАНДАРТ

• Муфта сцепления 2 дюйма [5 см] прилагается в качестве вспомогательного оборудования.

22. ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА

• 18 галлонов [68 литров]

• Потребление топлива при мощности 28 л.с. Kubota составляет 2 галлонов. [7,57 литра] в час при полной нагрузке.

• Потребление топлива при мощности 50 л.с. Kubota составляет 3,75 галлонов. [14,2 литра] в час при полной нагрузке.

23. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОДАЮЩИЙ СТОЛ

• Раскладывающийся поддон, расстояние от земли до роллеров 64 дюйма [163 см]

24 ЗАПИРАЕМЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ЯЩИК ДЛЯ БАТАРЕИ/ИНСТРУМЕНТОВ

25. РУЧНОЕ ЗАЦЕПЛЕНИЕ РЕМНЯ

• Тройной ременный привод.

26. РАЗМЕР МАШИНЫ

• 119 дюймов длиной x 79 дюймов шириной x 89 дюймов в высоту [302 x 200 x 226 см]

27. КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ

• Встроенная панель управления.

28. ХВОСТОВЫЕ КРЫШКИ

29. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА — 12 ВОЛЬТ

• Закрыта внутри монтажного узла.

30. ВАРИАНТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ

Двигатель Kubota 28 л.с. дизельный, 69 куб. дюймов [1,1 л]

• Максимальный крутящий момент: 73,5 Нм (7,5 кгм ) при скорости 2200 об/мин, рабочая скорость 3000 об/мин

• Гарантия 2 года, 2000 часов на все, 3 года, 3000 часов на основные компоненты.

Двигатель Kubota 50 л.с. дизельный, 134 куб. дюймов [2,2 л]

• Максимальный крутящий момент: 147 Нм (15 кгм ) при скорости 1800 об/мин, рабочая скорость 2800 об/мин

• Гарантия 2 года, 2000 часов на все, 3 года, 3000 часов на основные компоненты.

31. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДАТЧИК ПОДАЧИ /ЧАСОМЕР (устанавливается на заводе)

• Цифровой, программируемый, Часомер показывает общее количество рабочих часов и время работы для каждого дня.

32. БЕЗОПАСНОСТЬ

• Соответствует всем установленным стандартам безопасности ANSI.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

• Электрический тормоз (модель 72730)

• 2 дюйма [5 см] шаровая муфта сцепления (модель 71677)

РУБИЛЬНЫЕ МАШИНЫ — пропускная способность 6 и 8 дюймов [15 см и 20 см]

Пропускная способность 6 и 8 дюймов — Модели: 72620,74824,71854,72854

1. ДИСК ДИАМЕТРОМ 30 дюймов [76 см]

• Диаметром тридцать дюймов и толщиной 1 ¼ дюйма [3,175 см] диск весом 275 фунтов [125 кг]

• Механически обработанный для балансировки.

• Диск вращается со скоростью 1500 об/мин.

2. ЧЕТЫРЕ РЕЖУЩИХ ЛЕЗВИЯ

• Все модели имеют одинаковые двусторонние термически обработанные стальные хромированные режущие лезвия

3. ЧЕТЫРЕ КРАЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ КОНТРНОЖ

• Для обеспечения хорошей режущей способности.

• 9 ¼ дюймов длиной x 3 ½ дюймов шириной x 5/8 дюймов толщиной. [23,5 см x 8,9 см x 1,6 см]

4. ДИСК С ОБЛЕГЧЕННЫМ ДОСТУПОМ

• Доступ к диску осуществляется через откидную крышку диска, которая открывает половину диска для облегчения доступа к режущим лезвиям и для облегчения чистки.

5. ВСТРОЕННАЯ ВЫГРУЖАЮЩАЯ ВОЗДУХОДУВКА

• Помещает обрезки там, где вам нужно с помощью специальной выгружающей воздуходувки, поворачивающийся на 360 градусов, 8 дюймов [20 см] диаметром стальные трубы с регулируемым детекторным колпачком позволят вам с первого раза складывать обрезки там, где вам нужно.

• Разгрузочный лоток имеет 95 дюймов [2,41 м] в высоту.

6. КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ТЯЖЕЛОМ РЕЖИМЕ

• 0,375 дюймов [9,5 мм] толщиной стальная лицевая пластина на кожухе диска;

• ¼ дюйма [6,35 мм] толщиной стальной лист, обернутый вокруг сварного каркаса

• Рама изготовлена из труб размером 2 x 2 дюйма [5 см x 5 см], с толщиной стенки ¼ дюйма [6,35 мм

• Стол изготовлена из стали 7 калибра [4,55 мм]

• Выступ размером 2 x 2 дюйма [5 см x 5 см] с толщиной стенки ¼ дюйма [6,35 мм].

7. ОСВЕЩЕНИЕ

• Безопасное электропитание напряжением 12 вольт и направленное освещение.

8. БЕЗОПАСНОСТЬ

• Соответствует всем установленным стандартам безопасности ANSI.

9. РЕГУЛИРУЕМЫЙ РЫЧАГ (Только буксируемые модели)

• Колесо роллера весом 850 фунтов [372 кг].

• Регулируемый рычаг позволяет человеку в одиночку легко управлять рубильной машиной и прицеплять его к транспортному средству.

10. ПОДШИПНИКИ

• Два 1,75 дюймовых [4,45 см] смазываемых подшипника с четырьмя болтами.

11. ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЛОТОК

• Отверстие 30 ¼ x 30,75 дюйма [76,8 см x 78,1 см], поддон на расстоянии 28,31 дюймов [71,9 см] от земли.

• Подающий стол имеет 38 дюймов [96,5 см] в длину.

12. СЕЧЕНИЕ ПОДАЧИ

• 9 x 9 дюймов [22,86 см x 22,86 см]

13. 90° УГОЛ ПОДАЧИ

• Ускоренная резка благодаря уменьшению сечения разрезаемой древесины.

14. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР

• Стандартный, батарея не включена.

15. МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПОДАВАЕМОГО МАТЕРИАЛА

• 6 дюймов [15 см] для моделей 71620, 72620

• 8 дюймов [20 см] для моделей 74824, 71854, 72854

РУБИЛЬНЫЕ МАШИНЫ — пропускная способность 12 дюймов [32 см]

Ременный привод

Предохранительные штыри.

16. СИСТЕМА ПОДАЧИ

• В моделях 71620 и 71854 угол наклона 45 градусов режущей кромки лезвия обеспечивает затягивание бревен и веток внутрь рубильной машины.

• Гидравлическая подача в моделях 72620, 72825/74824 и 72854.

17. ВОЗМОЖНОСТЬ БУКСИРОВКИ ПО ШОССЕ

• Ширина колеи 68 дюймов [173 см] (между центрами), 4 шины 5,30 x 12 дюймов [13,5 см x 30,5 см], в сочетании с торсионной подвеской 1750 фунтов [794 кг] (для каждой шины) позволяет легко буксировать рубильную машину по шоссе.

Осветительный набор стандартный.

• Если используется гидравлическая система подачи, загрузочный бункер должен буксироваться в заднем положении.

18. ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА 360°

• Поворотная платформа может поворачиваться на 360 градусов для облегчения подачи с любого направления (только буксируемые модели). Поворотная платформа может быть установлена под любым углом в пределах 360 градусов.

19. ДВИГАТЕЛЬ HONDA С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СТАРТЕРОМ мощностью 20 л.с. и 24 л.с.

• Топливный бак емкостью 6,6 галлонов [25 литров] на моделях с мощностью 20 и 24 л.с.

• Потребление топлива при мощности 20 л.с. Honda составляет 1,92 галлонов. [7,27 литра] pH при полной нагрузке.

• Потребление топлива при мощности 24 л.с. Honda составляет 2,05 галлонов. [7,76 литра] pH при полной нагрузке.

20. ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА

• Топливный бак емкостью 6,6 галлонов [25 литров] на моделях с мощностью 20 и 24 л.с.

21. СТАНДАРТНЫЙ СКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ ЗАГРУЗОЧНЫЙ ПОДДОН ТОЛЬКО НА МОДЕЛИ 72854

• Удлиняет подающий стол на 30 дюймов [76,2 см]. Дополнительно устанавливается на моделях 74824 и 72620.

22. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ЦЕПИ

23. РУЧНОЙ РЫЧАГ РЕМЕННОГО СЦЕПЛЕНИЯ НА БУКСИРУЕМЫХ МОДЕЛЯХ

• Замкнутая гидравлическая система подачи позволяет осуществлять равномерную подачу веток в рубильную машину.

• Регулируемая скорость подачи с возможностью реверсирования.

• Скорость подачи 0-150 футов в минуту [0-46 м/мин]. В среднем 100 футов в минуту [30 м/мин].

• Замкнутая система с плавной регулировкой скорости, предусмотрен холостой и задний ход, мощность насоса 6,6 галлонов [25 литров] в минуту и 4 л.с. при максимальном давлении и максимальном расходе, однако это редко требуется. Система подачи работает при давлении 1750 PSI [119 атмосфер], 3 галлона [11,4 литра] емкость бака.

• Одиночный 15 дюймов [38 см] диаметр верхний подающий роллер.

24. БЕЗОПАСНОСТЬ

• Соответствует всем установленным стандартам безопасности ANSI.

РУБИЛЬНАЯ МАШИНА W/	Установленная на заводе гидравлическая система подачи

Модель №	Мощность

72620 		20 л.с. Honda буксируемый*

74824 		24 л.с. Honda буксируемый**

72854 		модели с отбором мощности, трехконтактное прицепное устройство, категория 1,540 об/мин

Комбинация рубильной машины с гидравлической системой подачи.

Дополнительное оборудование (только для моделей с гидравлической подачей):

• Отсутствует для модели 72854

1. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДАТЧИК ПОДАЧИ И ЧАСОМЕР

• Цифровой, программируемый электронный датчик подачи с часомером. Часомер показывает общее количество рабочих часов и время работы для каждого дня.

• Буксируемые модели подключены к датчику подачи

*Модели 72620 и 71620, изготовленные до 12/1/01 оборудованы двигателями Kohler мощностью 20 л.с., все машины изготовленные после 12/1/01 оборудованы двигателями Honda мощностью 20 л.с.

РУБИЛЬНЫЕ МАШИНЫ — пропускная способность 6 дюймов [16 см]

Пропускная способность 6 дюймов — Модели: 74624,74628

1. ДИСК ДИАМЕТРОМ 26 дюймов [66 см]

• Динамически сбалансированный сплошной стальной диск вращается против часовой стрелки со скоростью 1750 об/мин. Новая конструкция кронштейна, значительно снижающая завертывание и боковой контрнож, вал ротора 26 дюймов [66 см] диаметром x 1 дюйм [2,5 см] толщиной с 1,75 дюймовыми [4,4 см] подшипниками.

2. ДВИГАТЕЛИ

• 74624 Honda 24 л.с. OHV двухцилиндровый бензиновый двигатель.

• 74628 Kubota 28 л.с. трехцилиндровый дизельный двигатель с жидкостным охлаждением, Tier II дизельный.

3. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ

• Четырехпозиционный клапан с регулятором расхода.

• Одиночный подающий роллер диаметром 15 дюймов [38,1 см] и шириной 13 дюймов [33 см] с 1 ¼ дюймовым [3,2 см] подшипником. Роллер имеет 10 ножевых лезвий. Подающий роллер может быть реверсирован без включения диска.

• Система автоматической подачи с мгновенным реверсом (регулируемая) стандартная, устанавливается на заводе.

• Гидравлический подъемник на подающих роллерах для облегчения устранения заклинивания и удобства обслуживания.

• Система повторной подачи. Автоматически осуществляет повторную подачу веток.

4. КОНФИГУРАЦИИ ЛЕЗВИЙ:

• 4 двусторонний, термически обработанные, стальные режущие лезвия, установленные на обрезном шаблоне.

5. РЕГУЛИРУЕМЫЙ КОНТРНОЖ/РЕЖУЩИЙ БРУС С ЧЕТЫРЬМЯ РЕЖУЩИМИ КРАЯМИ

• Может быть переставлен для продления срока службы и обеспечивает хорошую режущую способность.

6. ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЛОТОК

• Отверстие для подачи 6 ½ x 13 ½ дюймов [16,5 см x 34,3 см] с новым с прилегающим широко раскрытым загрузочным лотком 36 дюймов [91,4 см] шириной x 33 дюймов [83,8 см] высотой. Резиновая ловушка загрузочного лотка для снижения шума. Двойная опора загрузочного лотка.

7. КОМПАКТНЫЙ ПРИЦЕП шириной 60 дюймов [152 см].

• Прекрасно подходит для проселочных дорог, улиц, обеспечивает хорошую маневренность.

• Торсионная подвеска, 15 дюймов [38,1 см] шины, усиленные отбойники.

• 2-дюймовая шаровая муфта сцепления.

8. КОЖУХ

• Полностью закрытый отсек двигателя для снижения шума.

• Стальной закрытый топливный бак 12 галлонов [45 л] бензин, дизельное топливо.

• Стальной кожух диска ¼ дюйма [6,35 мм].

• Ограждение гидравлического шланга.

9. РАЗГРУЗОЧНЫЙ ЛОТОК

• вращающийся на 360º, с цепным приводом, 6.7 дюймовый [17 см] квадратный разгрузочный лоток. 53 положения фиксации разгрузочного лотка.

• Детекторный колпачок с регулятором винтового типа на уровне оператора.

• Продолжается до конца прицепного устройства для облегчения загрузки на грузовик.

10. ОСВЕЩЕНИЕ (12-ВОЛЬТНАЯ СИСТЕМА)

• Система освещения, включающая задние фонарики с резиновым креплением и крепление номерного знака.

• Часомер с подсветкой и датчик топлива, стандартные.

11. РЕГУЛИРУЕМАЯ СТОЙКА С КОЛЕСОМ И РЕГУЛИРУЕМЫМ СТАБИЛИЗАТОРОМ

12. РЫЧАГ СЦЕПЛЕНИЯ И ПУСКА (ВВЕРХ ДЛЯ ПУСКА, ВНИЗ ДЛЯ РЕЗКИ)

13. СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ (РЕГУЛИРУЕМЫЕ):

• Заводская установка на 15 часов для лезвий, 100 часов для замены масла.

a) Специальный таймер технического обслуживания предупреждает, что пришло время для проверки лезвий на предмет заточки.

b) Специальный таймер технического обслуживания предупреждает, что пришло для замены масла.

14. ТРОЙНОЙ РЕМЕННЫЙ ПРИВОД ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ПЕРЕДАЧИ МОЩНОСТИ

15 ВЕС:

• Рубильная машина Honda 24 л.с.– 1850 фунтов [839 кг]

• Рубильная машина Kubota 28 л.с.– 2475 фунтов [1122 кг]

16. БЕЗОПАСНОСТЬ

• Соответствует всем установленным стандартам безопасности ANSI.

| Гидравлические линии и клапан |  | Подающий роллер гидравлический рычаг и предохранительный штифт |
| --- | --- | --- |
| Разгрузочный лоток легко вращается |  | Стабилизирующая стойка |

НАБОР ДЛЯ ЗАМЕНЫ ЛЕЗВИЙ РУБИЛЬНОЙ МАШИНЫ

Инструкционная карта Bearcat

Инструкции

ПРОДУКЦИЯ: Рубильные машины BearCat

МОДЕЛИ: Все 4.5, 6, 8 и 9-дюймовые рубильные машины

ПРЕДМЕТ: Набор для замены лезвий рубильной машины

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Режущие лезвия острые! Будьте осторожны при работе на данном оборудовании во избежание травм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прежде чем приступить к осмотру или техническому обслуживанию каких-либо деталей данной машины, отключите источник электропитания, отсоедините провод свечи зажигания от свечи зажигания и убедитесь, что все движущиеся детали полностью остановились.

НАБОР №71426 -набор 6, 8 и 9-дюймовых лезвий

| номер изделия | номер детали | наименование | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15762-00 | шайба, прочность 1/2 HI SAE ZP | 8 |
| 2 | 15767-00 | винт, 1/2 x 2-1/4 дюйма с плоской головкой | 8 |
| 3 | 15772-00 | контргайка, 1/2-13 фиксация | 8 |
| 4 | 71122 | лезвие, 6, 8 и 9-дюймовая рубильная машина | 4 |
| 5 | 73579-00 | инструкции, лезвие рубильной машины | 1 |

НАБОР №74220-00 -набор 6-дюймовых лезвий (74624 и 74628)

| номер изделия | номер детали | наименование | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15762-00 | шайба, прочность 1/2 HI SAE ZP | 8 |
| 2 | 15772-00 | контргайка, 1/2-13 фиксация | 8 |
| 3 | 15773-00 | винт, 1/2 x 2 дюйма с плоской головкой | 8 |
| 4 | 71122 | лезвие, 6-дюймовая рубильная машина | 4 |
| 5 | 73579-00 | инструкции, лезвие рубильной машины | 1 |

НАБОР №74744-00 -набор 4.5-дюймовых лезвий

| номер изделия | номер детали | наименование | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15762-00 | шайба, прочность 1/2 HI SAE ZP | 4 |
| 2 | 15772-00 | контргайка, 1/2-13 фиксация | 4 |
| 3 | 15774-00 | винт, 1/2 x 1-3/4 дюйма с плоской головкой | 4 |
| 4 | 71122 | лезвие, 4.5-дюймовая рубильная машина | 2 |
| 5 | 73579-00 | инструкции, лезвие рубильной машины | 1 |

БЛОКИРОВКА ДИСКА

4,5-дюймовые рубильные машины:

1. Снимите дефлектор рубильной машины.

2. Поверните диск рубильной машины так, чтобы отверстие на лопасти рубильной машины совместилось с отверстием на кожухе рубильной машины.

3. Вставьте пробойник или отвертку в отверстия. Один из болтов снятого дефлектора рубильной машины может также использоваться для блокировки диска.

6-дюймовые рубильные машины (74624 и 74628):

1. Отвинтите два 3/8-дюймовых крепежных болта, удерживающих крышку доступа к сборке основной рамы. Откройте крышку для доступа к ротору.

2. Поверните диск так, чтобы отверстие на валу ротора совместилось с отверстием внизу или сбоку на кожухе рубильной машины. Вставьте пробойник в отверстия.

3. Для доступа к остальным лезвиям, извлеките пробойник, поверните диск на 90 градусов и вставьте пробойник снова через вал ротора и соответствующее отверстие внизу или сбоку на кожухе рубильной машины.

6, 8 и 9-дюймовые рубильные машины:

1. Снимите пластиковую крышку подшипника рядом с лотком рубильной машины.

2. Вставьте пробойник через отверстие в вал ротора и соответствующее отверстие в кронштейне, установленном на подшипнике ротора сбоку для блокировки ротора в одном положении.

ЗАМЕНА РЕЖУЩИХ ЛЕЗВИЙ

Набор лезвий рубильной машины содержит новые компоненты для замены изношенных или поврежденных лезвий вашего рубильной машины Bearcat. Для замены режущих лезвий следуйте приводимым ниже инструкциям.

1. 4.5-дюймовые рубильные машины: Отвинтите два 3/8 x 5-1/2-дюймовых болта, удерживающих дефлектор или нагнетательный патрубок на кожух рубильной машины и ослабьте 5/16-дюймовые фланцевые гайки на сварных болтах. Снимите дефлектор.

6, 8 и 9-дюймовые рубильные машины: Отвинтите два 3/8-дюймовых крепежных болта, удерживающих крышку доступа к сборке основной рамы. Откройте крышку для доступа к ротору.

2. Поверните ротор так, чтобы открыть доступ к болтам, удерживающим режущее лезвие. Установите фиксатор диска.

3. Установите новые режущие лезвия. Затяните с силой крутящего момента 120 футов-фунтов.

4. Повторите указанную процедуру для остальных лезвий.

НАБОР ДЛЯ ЗАМЕНЫ ЛЕЗВИЙ РУБИЛЬНОЙ МАШИНЫ

| 5. 4.5-дюймовые рубильные машины: Установите на прежнее место дефлектор или нагнетательный патрубок и можете снова приступать к резке. 6, 8 и 9-дюймовые рубильные машины: Закрепите крышку доступа на главной раме и можете снова приступать к резке. ПРИМЕЧАНИЕ Режущие лезвия имеют два края (Рисунок 1.2). Когда первый край затупляется, проверьте лезвие и убедитесь, что второй край находится в хорошем состоянии. Если это так, переверните лезвие и затяните с силой крутящего момента 120 футов-фунтов чтобы использовать второй острый край. После того, как затупятся оба края, проведите заточку режущих лезвий. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Рисунок 1.2 -Причины для замены |
| ЗАТОЧКА РЕЖУЩИХ ЛЕЗВИЙ В зависимости от типа древесины, подаваемой в рубильную машину, лезвия постепенно тупятся, что затрудняет подачу и резку материала. Рекомендуется проводить заточку лезвий после каждых 10-25 часов работы. 1. Не проводите заточку лезвий если на них имеются трещины, отбитые углы или края более 1/8 дюйма (Рисунок 1.2). |  |  |
|  |  | Рисунок 1.3 -Двустороннее лезвие |

2. Не затачивайте и не шлифуйте монтажную поверхность лезвий. Это может привести к крену лезвия и его повреждению, приводя к снижению эффективности резки.

3. Заточите угловой край режущих лезвий до 45 градусов (смотрите рисунок 1.3).

4. Лезвия можно затачивать на заточном станке или в специальной мастерской.

5. Убедитесь, что крепление удерживает лезвие под нужным углом.

6. Будьте осторожны при заточке с тем, чтобы лезвие не перегревалось и не меняло цвет. Это может привести к потере свойств, достигаемых путем термической обработки.

7. Проводите заточку короткими интервалами и охлаждайте лезвия водой или иным жидкостным охладителем.

8. Старайтесь снять равные количества материала с каждого лезвия для поддержания баланса ротора.

9. Небольшие дефекты, такие как трещины, задиры и прочее, на плоской стороне лезвия не влияет на эффективность резки машины.

10. Лезвия сохраняют свои свойства приблизительно до шести заточек, в зависимости от количества материала снимаемого при заточке.

11. Для лезвий, которые неоднократно подвергались заточке, следите за тем, чтобы затачиваемая поверхность выходила за пределы отверстия прорези. Если она не доходит до отверстие, лезвия следует заменить.

РУБИЛЬНЫЕ МАШИНЫ — пропускная способность 5 дюймов [13 см]

Пропускная способность 5 дюймов — Модель: 74554

Рубильная машина с гидравлической подачей с отбором мощности 5 дюймов [13 см], 540 об/мин модель с трехконтактным прицепным устройством

1. Рубильная машина с пропускной способностью 5 дюймов [13 см].

2. 4 двусторонних термически обработанных стальных режущих лезвия.

3. 20 x 1 ¼ дюйма [51 см x 3,175 см] сбалансированный стальной диск.

4. Подающий роллер с 10 ножами диаметром 15 дюймов [38 см].

5. Отверстие рубильной машины 5 ½ x 7 дюймов [14 см x 18 см].

6. Замкнутая гидравлическая система с гидравлическим резервуаром на 3 галлона [11,36 литра].

7. Гидравлическая система имеет максимальную пропускную способность 3 галлона [11,36 литра] в минуту при давлении 2500 PSI [170 атмосфер].

8. Конструкция рубильной машины для работы в тяжелом режиме из стали толщиной ¼ дюйма [6,35 мм].

9. Поворачивающийся на 360 градусов разгрузочный лоток.

10. Система с двойным ременным приводом для работы в тяжелом режиме.

11. Откидная крышка диска обеспечивает быстрый доступ к режущим лезвиям.

12. Облегченный доступ к ремням и подшипникам.

13. Вал отбора мощности для работы в тяжелом режиме.

14. Отверстие подающего лотка 27 x 28 дюймов [68,6 см x 71,1 см].

15. Подающий стол для работы в тяжелом режиме.

16. Дополнительный программируемый электронный датчик подачи с часомером. Установите и подключите.

Низкий (L) – 1400: Нормальный (N) – 1675: Высокий (H) – 0: Возврат (Ret) -1425

17,980 фунтов [445 кг]

18. Двойной ременный привод

Откидная крышка диска.

РУБИЛЬНЫЕ МАШИНЫ — пропускная способность 4,5 дюйма [13 см]

Пропускная способность 4,5 дюйма — Модели: 77412, 77413, 77454

1. 4-.5" Максимальная пропускная способность резки.

2. Конструкция кожуха рубильной машины и прицепа для работы в тяжелом режиме.

3. Двойной ременный привод.

4. Отверстие загрузочного лотка: 13 x 14.5 дюймов.

5. Режущий диск 1 дюйм толщиной x 14 дюймов диаметром, сварная конструкция и балансировка.

6. Вес диска 45 фунтов. С лезвиями - 49 фунтов. Диск вращается со скоростью 2400 об/мин.

7. Два режущих лезвия 5 дюймов длиной x 4 дюймов шириной x 0,375 дюймов толщиной [12,7 x 10,2 x 0,95 см].

8. Зацепление ремня с амортизатором (вверх для пуска, вниз для резки).

9. Возможность изменения ориентации прицепа.

10. Облегченный доступ к режущим лезвиям для их технического обслуживания. Отвинтив два болта и ослабив два болта, можно получить доступ для обслуживания режущих лезвий.

11. Картер двигателя с удлинением для слива масла для облегчения технического обслуживания.

12. Отверстие для подъемного крюка для возможности подъема рубильной машины с учетом его центра тяжести.

13. Регулируемый четырехсторонний контрнож/режущий брус.

14. Размер выпускного отверстия (4.5 x 9 дюймов) стандартное/дополнительный разгрузочный лоток (4.5 x 4,5 дюйма).

15. Безопасность

• Соответствует всем установленным стандартам безопасности ANSI.

Технические условия и характеристики специально для модели 77412 (буксировка по двору)

1. Двигатель OHV Intek мощностью 12 л.с. с электрическим стартером Briggs и Stratton и прилагаемой батареей.

2. Прицепное устройство с обоих сторон прицепа.

3. Независимые и регулируемые оси. Оси можно регулировать от 35 до 46 дюймов.

4. Шины 480/400x8 дюймов, пневматические. (только буксировка по двору).

5. Емкость топливного бака 1 галлон. Общий вес машины 380 фунтов.

6. Общий размер машины (68 дюймов (длина) x 43 дюймов (ширина) x 41-.5 дюймов (высота)).

Технические условия и характеристики специально для модели 77413 (буксировка по дороге)

1. Двигатель Honda OHV мощностью 13 л.с. с механическим стартером.

2. Прицепное устройство с ручкой.

3. Мощная ось с втулкой с 4 болтами и 8 колес и шин 480 обеспечивают возможность буксировки по шоссе со скоростью до 40 миль в час.

4. 2-дюймовая шаровая муфта сцепления, предохранительные цепи, огни прицепа, стандартные.

5. Емкость топливного бака 1,72 галлона. Общий вес машины 456 фунтов.

6. Общий размер машины (76 дюймов (длина) x 43.5 дюймов (ширина) x 46 дюймов (высота)).

Технические условия и характеристики специально для модели 77454 (540 с отбором мощности)

1. Компактные тракторы мощностью от 13 л.с. до 22 л.с..

2. Ручной рычаг муфты сцепления.

3. Двойной ременный привод.

4 Общий вес машины 361 фунтов.

5. Общий размер машины (38 дюймов (длина) x 36 дюймов (ширина) x 44 дюймов (высота)).

Дополнительное оборудование:

• Разгрузочный лоток с детекторным колпачком (74634-00)

РУБИЛЬНЫЕ МАШИНЫ — пропускная способность 4 дюйма [10 см]

Пропускная способность 4 дюйма — Модели: 73420,73454

1. ДИСК ДИАМЕТРОМ 20 дюймов [51 см]

• Диск ротора диаметром двадцать дюймов и толщиной 1 ¼ дюйма [3,175 см] весит 140 фунтов [63,5 кг].

• Механически обработанный для балансировки.

• Двойной ременный привод.

2. ЧЕТЫРЕ РЕЖУЩИХ ЛЕЗВИЯ

• Оба имеют одинаковые двусторонние термически обработанные стальные хромированные режущие лезвия

3. РЕГУЛИРУЕМЫЙ, 4-СТОРОННИЙ КОНТРНОЖ

• Для обеспечения хорошего качества резки.

4. SELF ПОДАЧА

• Угол наклона 45 градусов режущей кромки лезвия обеспечивает затягивание бревен и веток внутрь рубильной машины.

5. ОБЛЕГЧЕННЫЙ ДОСТУП

• Доступ к диску после снятия одного болта осуществляется через откидную крышку диска, которая открывает половину диска для облегчения доступа к режущим лезвиям и для облегчения осмотра и технического обслуживания.

6. ВРАЩАЮЩИЙСЯ НА 360 ГРАДУСОВ РАЗГРУЗОЧНЫЙ ЛОТОК С ДЕФЛЕКТОРОМ

• Помещает обрезки там, где вам нужно с первого раза.

7. КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ТЯЖЕЛОМ РЕЖИМЕ

• ¼ дюйма [6,35 мм] сталь, сварной шов.

8. БОЛЬШОЙ ЗАГРУЗОЧНЫЙ БУНКЕР

• Подача отрезанных веток или ветки через отверстие 27 x 28 дюймов [68,6 см x 71,1 см].

9. ЛОТОК РУБИЛЬНОЙ МАШИНЫ

• Отверстие 5 ½ x 7 дюймов [14 см x 17,8 см] (для боковых веток).

10. МОДЕЛЬ № 73454

• Представляет собой модель с отбором мощности, весом 600 фунтов [272 кг]. Ременный привод.

11. РЕГУЛИРУЕМАЯ СТОЙКА (73413 и 73420 БУКСИРУЕМЫЕ МОДЕЛИ)

• Позволяет человеку в одиночку легко управлять рубильной машиной и прицеплять его к транспортному средству.

12. ВЕРХНЕКЛАПАННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ HONDA

• Двигатель Honda OHV 13 или 20 л.с.

• 13 л.с.: механический стартер

• 20 л.с.: электрический стартер с батареей

13. ТОРСИОННАЯ ПОДВЕСКА (73413 и 73420 БУКСИРУЕМЫЕ МОДЕЛИ)

• Торсионная подвеска для буксируемых моделей с шинами 5,30 x 12 дюймов [13,5 см x 30,5 см].

• Рубильная машина Honda мощностью 13 л.с. весит 780 фунтов [354 кг]

• Рубильная машина Honda мощностью 20 л.с. весит 820 фунтов [372 кг]

• Рубильная машина с отбором мощности весит 600 фунтов [272 кг]

14. МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ ENGAGEMENT

• Модели 73413 и 73420 имеют ручные муфты сцепления.

15. ШАРОВАЯ МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ 2 дюйма [5,08 см]

16. БЕЗОПАСНОСТЬ

• Соответствует всем установленным стандартам безопасности ANSI.

НАБОР ДЛЯ ЗАМЕНЫ ЛЕЗВИЙ РУБИЛЬНОЙ МАШИНЫ

Инструкции

ПРОДУКЦИЯ: Рубильные машины-измельчители BearCat

МОДЕЛИ: Все рубильные машины-измельчители и 4 и 5-дюймовые рубильные машины

ПРЕДМЕТ: Набор для замены лезвий рубильной машины

ЗАМЕНА РЕЖУЩИХ ЛЕЗВИЙ

Набор лезвий рубильной машины содержит новые компоненты для замены изношенных или поврежденных лезвий для вашего рубильной машины-измельчителя Bearcat. Для замены режущих лезвий следуйте приводимым ниже инструкциям.

1. Снимите разгрузочный экран для доступа к режущим лезвиям. Для 5-дюймовых моделей, снимите также дверцу доступа.

2. Отвинтите два болта, удерживающих лезвие на роторе. Повторите указанную процедуру для остальных лезвий.

3. Установите новые режущие лезвия.

4. Установите все предохранительные экраны и ограждения и можете снова приступать к резке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Режущие лезвия и измельчающие ножи острые!

Будьте осторожны при работе на данном оборудовании во избежание травм.

ПРИМЕЧАНИЕ

Некоторые режущие лезвия имеют два края (Рисунок 1.2).

Когда первый край затупляется, проверьте лезвие и убедитесь, что второй край находится в хорошем состоянии. Если это так, переверните лезвие и затяните с силой крутящего момента 120 футов-фунтов чтобы использовать второй острый край. После того, как затупятся оба края, проведите заточку режущих лезвий.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание травмирования или повреждения оборудования, отключите двигатель. Отсоедините провод свечи зажигания, отсоедините ключ зажигания, отсоедините приводную линию отбора мощности от источника мощности или отсоедините приводную линию от рубильной машины. Убедитесь, что все движущиеся детали полностью остановились прежде чем приступить к техническому обслуживанию, регулировке или ремонту.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данный набор лезвий рубильной машины содержит болты различных размеров. Убедитесь, что вы выбрали правильный болт, соответствующий обслуживаемой модели.

НОМЕР ДЕТАЛИ И ТРЕБУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО

| Модель | 70155 | 15446 | 15447 | 70739 | 15545 | 15548 | 15565 | 70293 | 15448 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70050* | 2 | 4 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 70080* | 2 | 4 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 70085* | 2 | 4 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 70180* | 2 | 4 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 70380* | 2 | 4 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 70385* | 2 | 4 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 70530 | 2 | 4 |  |  |  |  |  | 2 | 4 |
| 70580* | 2 | 4 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 71014** | 4 |  | 8 | 4 |  |  |  |  |  |
| 71020** | 4 |  | 8 | 4 |  |  |  |  |  |
| 70500** | 4 |  | 8 | 4 |  |  |  |  |  |
| 70554** | 4 |  | 8 | 4 |  |  |  |  |  |
| 70520** | 4 |  | 8 | 4 |  |  |  |  |  |
| 70650 |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 70680 |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 70750 |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 70755 |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 70780 |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 72085 |  |  |  | 2 | 4 | 4 |  |  |  |
| 72285 |  |  |  | 2 | 4 | 4 |  |  |  |
| 73413 |  |  |  | 4 |  |  | 8 |  |  |
| 73420 |  |  |  | 4 |  |  | 8 |  |  |
| 73454 |  |  |  | 4 |  |  | 8 |  |  |
| 74520 |  |  |  | 4 |  |  | 8 |  |  |
| 74554 |  |  |  | 4 |  |  | 8 |  |  |
| 73525 |  |  | 8 | 4 |  |  |  |  |  |
| 73554 |  |  | 8 | 4 |  |  |  |  |  |

Номер детали Наименование

70155 ИНСТРУМЕНТ СТАЛЬНОЕ ЛЕЗВИЕ РУБИЛЬНОЙ МАШИНЫ (одностороннее)

15446 BLT 5/16-18*5/8" G8 HCS PATCH

15447 BLT 5/16-18*1" GR8 HCS PATCH

70739 ЛЕЗВИЕ, ДВУХСТОРОННЕЕ СТАЛЬНОЕ

15545 БОЛТ 5/16*3/4" HCS GR8 PATCH

15548 ШАЙБА 5/16 GR8 USS FLAT (GOLD)

15565 БОЛТ, 5/16 x 1-1/4 HEX HD GR8

НАБОР №

70205 3-дюймовые рубильные машины-измельчители -модели до SN 25659

70738 3-дюймовые рубильные машины-измельчители -все прочие модели

70453 4 и 5-дюймовые рубильные машины --модели до SN 25659

72493 4 и 5-дюймовые рубильные машины --все прочие модели

| ЗАТОЧКА РЕЖУЩИХ ЛЕЗВИЙ В зависимости от типа древесины, подаваемой в рубильную машину, лезвия постепенно тупятся, что затрудняет подачу и резку материала. Рекомендуется проводить заточку лезвий после каждых 5-15 часов работы. 1. Не проводите заточку лезвий если на них имеются трещины, отбитые углы или края более 1/8 дюйма (Рисунок 1.1). 2. Не затачивайте и не шлифуйте монтажную поверхность лезвий. Это может привести к крену лезвия и его повреждению, приводя к снижению эффективности резки. 3. Заточите угловой край режущих лезвий до 45 градусов (смотрите рисунок 1.2 и 1.3). 4. Лезвия можно затачивать на заточном станке или в специальной мастерской. 5. Убедитесь, что крепление удерживает лезвие под нужным углом. 6. Будьте осторожны при заточке с тем, чтобы лезвие не перегревалось и не меняло цвет. Это может привести к потере свойств, достигаемых путем термической обработки. 7. Проводите заточку короткими интервалами и охлаждайте лезвия водой или иным жидкостным охладителем. 8. Старайтесь снять равные количества материала с каждого лезвия для поддержания баланса ротора. 9. Небольшие дефекты, такие как трещины, задиры и прочее, на плоской стороне лезвия не влияет на эффективность резки машины. 10. Лезвия сохраняют свои свойства приблизительно до шести заточек, в зависимости от количества материала снимаемого при заточке. 11. Для лезвий, которые неоднократно подвергались заточке, следите за тем, чтобы затачиваемая поверхность выходила за пределы отверстия прорези. Если она не доходит до отверстие, лезвия следует заменить. |  |
| --- | --- |
|  | Рисунок 1.1 -Причины для замены |
|  | Рисунок 1.2 - Одностороннее лезвие |
|  | Рисунок 1.3 -Двустороннее лезвие |

РУБИЛЬНЫЕ МАШИНЫ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ

18-дюймовая сборка ротора, скорость вращения 2000 об/мин

Модели: 71020,70554

• Встроенная выгружающая воздуходувка

• 1,5-дюймовый экран стандартный.

• Предусмотрена вакуумная система.

• Все 5-дюймовые рубильные машины-измельчители

Модели: 73554, 75524

• Новые модели имеют 6-дюймовый разгрузочный лоток, поворачивающийся на 360 градусов.

• Новые модели не имеют экрана и хорошо работают с влажным материалом.

• Новые модели имеют заслонку между измельчителем и вентилятором воздуходувки для контроля размера мульчи.

• Для большего удобства обслуживания новые модели имеют только один болт для открывания кожуха.

• Новые модели более эффективны благодаря тому, что срезанный материал не проходит через измельчитель, а направляется непосредственно от рубильной машины к выгружающему вентилятору.

• Все модели рубильной машины имеют 5-дюймовое отверстие ромбовидной формы.

• Все модели имеют 4 одинаковых обрезающих лезвия и 36 измельчающих ножей.

• Все модели имеют 4 двусторонних термически обработанных стальных хромированных режущих лезвий, расположенных под углом 90 градусов.

• Все модели имеют 36 двусторонних свободно свисающих измельчающих ножей.

• Весь материал от рубильной машины и измельчителя проходит через экран.

11-дюймовая сборка ротора, скорость вращения 3600 об/мин

Модели: 70050, 70080, 70085, 70180, 70380, 70385, 70580

• То же самое для всех семи машин с пропускной способностью в 3 дюйма

• Все модели имеют 2 двусторонние, термически обработанные стальные хромированные режущие лезвия

• Все модели мощностью 8 л.с. имеют 12 двусторонних свободно свисающих измельчающих ножей.

• Модель 70050 имеет более узкое сечение подачи с восемью измельчающими ножами.

• Все модели имеют смазываемые подшипники и стандартный 1,5-дюймовый экран.

• Все машины Briggs имеет одиночный ременный привод

• Все машины Honda имеет двойной ременный привод для лучшей передачи мощности.

Рубильная машина-измельчитель 70530

• Единственная машина с прямым приводом.

• 1,5-дюймовое отверстие лотка рубильной машины со стандартным 1,5-дюймовым экраном.

• Briggs мощность 3,5 л.с. скорость вращения ротора 3600 об/мин.

• Легкость транспортировки при весе всего 87 фунтов.

• Два двусторонних режущих лезвия с восемью двусторонними измельчающими ножами.

• Уникальные лезвия, отличные от лезвий 3-дюймового рубильной машины-измельчители.

РУБИЛЬНЫЕ МАШИНЫ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ-ВОЗДУХОДУВКИ пропускная способность 5 дюймов

Пропускная способность 5 дюймов — Модели: 75524, 73554

1. Уникальная машина, рубильная машина-измельчитель с самостоятельной подачей без экрана. Это значительно снижает вероятность забивания, особенно для влажного материала.

2. Четыре двусторонние термически обработанные стальные режущие лезвия, установленные на 18 x 0,75 дюйма толщиной [45,7 см x 1,9 см толщиной] механически обработанном сбалансированном диске. Срезает ветки до 5 дюймов [12,7 см]. Сборка ротора весит 146 фунтов [66 кг]

3. 36 свободно свисающих измельчающих ножей установлены в шахматном порядке для более эффективного измельчения.

4. Регулируемый фланец для получения мульчи нужной консистенции.

5. Облегченный доступ:

• Сборка ротора доступна через откидную крышку, которая открывает половину ротора для облегчения доступа к режущим лезвиям, измельчающим ножам и облегчения их чистки.

6. Вращающийся на 360 градусов разгрузочный лоток с детектором. Помещает обрезки там, где вам нужно с первого раза.

7. Усиленный прицеп и отбойники с 2 дюймовой [5,08 см] шаровой сцепляющей муфтой.

• 3/16 дюймов [4,76 мм] армированная стальная подложка.

• Возможность буксировки по шоссе 1000 фунтов [454 кг] торсионная подвеска с шинами 12 x 5,30 дюймов [30,5 см x 13,5 см].

8. Конструкция для работы в тяжелом режиме с крышкой двигателя.

• 75524 весит 1,130 фунтов [513 кг]; 73554 весит 720 фунтов [327 кг]

9. Регулируемая стойка (75524 буксируемый модуль) с предохранительными цепями.

10. Человек в одиночку может легко управлять рубильной машиной-измельчителем и прицеплять его к транспортному средству.

11. Топливный бак емкостью 6,6 галлонов [25 литров].

12. Зацепление ремня с амортизатизирующим механизмом на модели 75524. Двойной ременный привод для более эффективной передачи мощности.

13. Большое отверстие загрузочного бункера измельчителя 18 дюймов [48,7 см] шириной и 13 дюймов [33,0 см] высотой с раскладывающимся поддоном.

14. Двигатель Honda мощностью 24 л.с. на модели 75524

15. Размеры

• 75524 – Длина: 97, Ширина: 56, Высота: 96 дюймов

• 73554 – Длина: 54, Ширина: 65, Высота: 87 дюймов

16. Безопасность

• Соответствует всем установленным стандартам безопасности ANSI.

РУБИЛЬНЫЕ МАШИНЫ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ — пропускная способность 5 дюймов [12,7 см]

Пропускная способность 5 дюймов — Модели: 70554, 71020

1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

• 36 зазубренных, свободно свисающих измельчающих ножей термически обработаны для повышения прочности и долговечности.

• Двустороннее лезвие, легко поворачивается и вдвое увеличивает срок службы измельчающих ножей.

2. ЧЕТЫРЕ РЕЖУЩИХ ЛЕЗВИЯ

• С высоким содержанием хрома двусторонние, термически обработанные стальные режущие лезвия, установленные 90 градусов друг к другу для более плавной работы, снижения вибрации и долговечности режущей кромки лезвия.

• Быстро срезает ветки до 5 дюймов [12,7 см] в диаметре.

3. ДВИГАТЕЛЬ HONDA мощностью 20 л.с.

4. РОМБОВИДНОЙ ФОРМЫ ЛОТОК РЕЗЧИКА

• 16 дюймов [40,6 см] в длину лоток позволяет вам вставлять ветки самой неправильной формы, даже если на них имеются наросты.

• 8 дюймов [20,3 см] от дна до верха.

5. МОДЕЛЬ ДЛЯ БУКСИРОВКИ ПО ДОРОГЕ 71020

• Колесо 40,5 дюйма [103 см] с 480, 400x8 пневматическими шинами.

6. ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ РЕЗКИ — ветки диаметром 5 дюймов [12,7 см]

7. РУЧНОЕ ЗАЦЕПЛЕНИЕ РЕМНЯ — на модели 71020

8. ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ И РУБИЛЬНАЯ МАШИНА

• Бункер 30 x 20 дюймов [76 см x 51 см] с отверстием 12 дюймов шириной.

9. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

• Используется сталь 7 калибра (3/16 дюймов толщиной) [4,55 мм], маховик из стали 0,75 дюйма [1,9 см] толщиной, разгрузочный экран из стали ¼ дюйма [6,35 мм] толщиной.

• 71020 модель с мощностью 20 л.с. весит 715 фунтов [324 кг]

• 70554 - модель с отбором мощности весит 450 фунтов [204 кг]

10. РОТОР

• 125 фунтов [57 кг], динамически сбалансированный, 75 дюймов [1,9 см] толщиной стальная лицевая пластина, 18 дюймов [45,7 см] в диаметре, скорость вращения 2000 об/мин.

11. ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА

• 71020 модель с мощностью 20 л.с. имеет отдельный топливный бак емкостью 6,6 галлона [25 литров].

12. РЕГУЛИРУЕМАЯ ДЛИНА ВЫСТУПА МОДЕЛЬ 71020

13. РЕГУЛИРУЕМАЯ ОСЬ МОДЕЛЬ 71020

• Позволяет увеличить вес на выступ. Используется при подсоединенной воздуходувке.

14. МОДЕЛИ С ОТБОРОМ МОЩНОСТИ

• 70554 -540 об/мин, трехконтактное прицепное устройство, категория 1.

15. ШАРОВОЙ ПОДШИПНИКИ

• Смазываемые подшипники.

16. БЕЗОПАСНОСТЬ

• Соответствует всем установленным стандартам безопасности ANSI.

17. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• 71125 вакуумный шланг и 71110 две скорости воздуходувки.

• 70487 Воздуходувка с одиноскоростным вентилятором.

Двусторонние режущие лезвия, установленные под углом 90 градусов

друг к другу для более эффективной резки.

ВОЗДУХОДУВКИ

Воздуходувки — Модели: 70487, 71110, 71125

Модель 70487

Воздуходувка с одиноскоростным вентилятором для моделей 71020 и 70554

• Четырех лопастный ротор.

• Диаметр 4 дюйма.

• Подходит к моделям 71020 и 70554.

• Удлинительная труба с прилагаемой подпоркой для погрузки на грузовик. (модель 71711)

• Подключение занимает от 45 минут до 1 часа.

• Разгрузочный лоток, вращающийся на 360 градусов.

• Регулируемый детекторный колпачок.

Модель 71110

Воздуходувка с двускоростным вентилятором для моделей 71020 и 70554

• Восьмилопастный радиальный вентилятор – диаметром 16 ¼ дюйма [41,3 см].

• Диаметр 6 дюймов

• Вы можете использовать модель 71110 в качестве усовершенствованной воздуходувки.

• Выпускное отверстие поворачивается на 360 градусов, снабжено регулируемым детекторным колпачком.

• Воздуходувка с двускоростным вентилятором позволит вам использовать мощный поток воздуха там, где вам нужно!

• При установке на модели 71020 отведите ось назад.

• Удлинительный лоток с прилагаемой подпоркой для погрузки на грузовик (модель 71666).

Модель 71125

Отсос с 8 дюймовым [20,3 см] шлангом и двойной ручкой (20 футов [6,1 м] длина шланга)).

• Превращает вашу рубильную машину в мощный отсос с дополнительной функцией уменьшения объема материала 20:1 по мере отсасывания.

• Должен использоваться для модели 71110, две скорости воздуходувки.

• Развивает мощность 1791 куб. футов в мин. [50,712 литров/мин] на высокой скорости.

• Развивает мощность 1037 куб. футов в мин. [29,363 литров/мин] на низкой скорости.

РУБИЛЬНЫЕ МАШИНЫ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ — Пропускная способность 3 дюйма [7,6 см]

Пропускная способность 3 дюйма — Модели: 70050, 70080, 70085, 70180, 70380, 70385, 70580

1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

• Специальные зазубренные, свободно свисающие измельчающие ножи термически обработаны для повышения прочности и долговечности.

Двустороннее лезвие, легко поворачивается и вдвое увеличивает срок службы измельчающих ножей. Установлены в шахматном порядке для уменьшения мертвой зоны.

a. Отверстия в передней и задней части кожуха, позволяющие пользователю поворачивать или заменять измельчающие ножи

2. СБОРКА РОТОРА

• 5,5 л.с. ротор весит 23 фунтов [10,4 кг], 3600 об/мин, 8 свободно свисающих измельчающих ножей.

• 8 л.с. ротор весит 29 фунтов [13,2 кг], 3600 об/мин, 12 свободно свисающих измельчающих ножей.

3. ДВА РЕЖУЩИХ ЛЕЗВИЯ

• С высоким содержанием хрома двусторонние, термически обработанные стальные режущие лезвия быстро срезает ветки диаметром до 3 дюймов [7,6 см] на моделях с мощностью 5 и 8 л.с.

• Режущий край расположен под углом 45 градусов.

• Угол 45 градусов также затягивает древесину внутрь рубильной машины.

• Лицевая сторона ротора размечена делениями по 2 градуса для обеспечения опоры лезвию.

4. СБАЛАНСИРОВАННЫЙ РОТОР

• Два режущих лезвия

5. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

• Дополнительная прочность и усиление в наиболее важных участках.

• стальная конструкция 14 калибра [1,9 мм].

• Долговечность благодаря использованию сварной конструкции вместо стяжки болтами. Самая прочная сборка двигателя в промышленности.

6. БОЛЬШОЙ БУНКЕР

a. Дополнительная ширина и глубина

b. 5,5 л.с. и 8 л.с. --12 x 22 дюймов [30,5 см x 55,9 см]

c. Общая ширина моделей среднего размера 23 дюйма [58,4 см]

7. ЗАЦЕПЛЕНИЕ РЕМНЯ

• Плавное зацепление ремня для быстрого и простого зацепления или расцепления.

8. БОКОВОЕ ВЫПУСКНОЕ ОТВЕРСТИЕ

• С боковым выпускным отверстием вам не потребуется так часто перемещать оборудование, как в случае выпускного отверстия снизу.

9. УСТОЙЧИВОСТЬ

• Широкие шины и ширина колеи обеспечивают максимальную устойчивость.

10. УДОБСТВО ТРАНСПОРТИРОВКИ (модели мощностью 5 и 8 л.с.)

• Расположение ручки выбрано для обеспечения оптимального управления на различных типах местности, ее также можно откинуть назад и использовать ручку бункера для транспортировки по ровной поверхности.

11. РАЗГРУЗОЧНЫЙ ЛОТОК

• Мощные экраны 3/16 дюймов [4,76 мм] толщиной имеются 4 различных размеров в зависимости от конкретных требований.

• Легко и быстро меняются.

12. СМАЗЫВАЕМЫЙ ПОДШИПНИК WITH CAST IRON FLANGES

13. ДВИГАТЕЛЬ

• 5,5 и 8 л.с. Briggs InTek OHV, 8 л.с. электрический стартер, 8 л.с. Honda OHV

• Потребление топлива при мощности 5,5 л.с. Briggs 0,67 галлонов. [2,54 литра] в час при полной нагрузке.

• Потребление топлива при мощности 8 л.с. Briggs 1,07 галлонов. [4,05 литра] в час при полной нагрузке.

14. УРОВЕНЬ ШУМА ДЛЯ МОДЕЛЕЙ BRIGGS мощностью 8 л.с.

Для моделей 70080 и 70085:

• 3600 об/мин при полной нагрузке 84,5 дБ на расстоянии 13 футов [4 метра]

• 3600 об/мин при отсутствии нагрузки 79,5 дБ на расстоянии 13 футов [4 метра]

• 3000 об/мин при полной нагрузке 82,5 дБ на расстоянии 13 футов [4 метра]

• 3000 об/мин при отсутствии нагрузки 76,5 дБ на расстоянии 13 футов [4 метра]

Для модели 70180:

• 3600 об/мин при полной нагрузке 81,5 дБ на расстоянии 13 футов [4 метра]

• 3600 об/мин при отсутствии нагрузки 77,5 дБ на расстоянии 13 футов [4 метра]

• 3000 об/мин при полной нагрузке 78,5 дБ на расстоянии 13 футов [4 метра]

• 3000 об/мин при отсутствии нагрузки 74,5 дБ на расстоянии 13 футов [4 метра]

15. РОМБОВИДНОЙ ФОРМЫ ЛОТОК РУБИЛЬНОЙ МАШИНЫ (модели мощностью 5,5 и 8 л.с.)

• Позволяет вам вставлять ветки самой неправильной формы даже если на них имеются наросты.

16. НОВЫЙ БУНКЕР ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ IN ПОДАЧА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ.

17. ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ШИНЫ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ ДЛЯ СМАЗКИ.

18. КОЛЕСА СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ ДЛЯ СМАЗКИ (для облегчения смазки втулки).

19. ВЕС

• 70050 – мощность 5,5 л.с. вес 182 фунтов [82,6 кг]

• 70080 – мощность 8 л.с. вес 217 фунтов [98,4 кг]

20. Все 3 дюймовые [7,6 см] рубильные машины-измельчители снабжены экраном с 1,5 дюймовыми [3,8 см] отверстиями

21. БЕЗОПАСНОСТЬ

• Соответствует всем установленным стандартам безопасности ANSI.

22. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКРАНЫ

• Мелкий: 0,375 дюймовые отверстия

• Средний: 0,75 дюймовые отверстия

• Экран для влажных отходов

70380 и 70580 сдача в аренду

• 8 л.с. двигатель Honda OHV.

• Потребление топлива при мощности 8 л.с. Honda,7 галлонов в час при полной нагрузке.

• Двойной ремень ротор привод.

• Смазываемые подшипники.

• Модель 70580 - для буксировки по дороге.

• Модель 70385 с электрическим стартером.

| Листья быстро уничтожаются |  | Легкость транспортировки по саду |
| --- | --- | --- |

КРЕПЛЕНИЯ И ПРИЦЕПЫ

Воздуходувки — Модель: 70251

Вентилятор воздуходувки для рубильных машин-измельчителей мощностью 8 л.с..

1. Двухлопастный вентилятор создает мощный воздушный поток для сбора мусора туда, куда вы хотите. В прицеп, тележку, вагонетку и т.д.

2 Регулируемый рукав позволит вам изменять направление за несколько секунд.

3. Быстро подключение занимает менее 15 минут.

4. Поворачивающийся на 360 градусов разгрузочный лоток.

5. Для всех рубильных машин-измельчителей Bearcat, модели мощностью 8 л.с.

Прицепные приспособления для буксировки — Модель: 70098, 71113

1. 70098 стандартное прицепное устройство для рубильных машин-измельчителей среднего размера мощностью 5 и 8 л.с.

• После использования следует отсоединить. Отсоединение занимает приблизительно 15 секунд.

2. Колесное прицепное устройство 71113.

• Может использоваться с рубильной машиной-измельчителем.

• Расстояние до земли всего около 1.5 дюйма.

| Стандартное прицепное устройство 70098 |  | Складывающееся прицепное устройство 71113 |
| --- | --- | --- |

НАБОР ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИЗМЕЛЬЧАЮЩИХ НОЖЕЙ

Продукция: Рубильные машины-измельчители BearCat

Модель: Все рубильные машины-измельчители мощностью 8 л.с.

Предмет: Набор прямоугольных измельчающих ножей

Набор прямоугольных измельчающих ножей служит для замены затупившихся или поврежденных ножей. Зазубренные измельчающие ножи сконструированы так, чтобы обеспечить долгий срок службы и возможность переворачивания другой стороной, после того, как они затупятся. Снятие ножей или установка нового набора измельчающих ножей следуйте приводимым ниже инструкциям.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание травмирования или повреждения оборудования: Отключите двигатель, отсоедините провод свечи зажигания, отсоедините ключ зажигания, отсоедините кабели батареи или отсоедините приводную линию отбора мощности от источника мощности или отсоедините приводную линию от рубильной машины и убедитесь, что все движущиеся детали полностью остановились, прежде чем приступить к техническому обслуживанию, регулировке или ремонту.

ПРИМЕЧАНИЕ

Данные измельчающие ножи имеют усовершенствованную конструкцию для более полного измельчения, повышения долговечности и облегчения подачи. Для поддержания баланса ротора следует обратить внимание на правильную установку ножей и распорных втулок.

ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ:

ПРИ УСТАНОВКЕ СМОТРИТЕ РИСУНОК НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ СЗАДИ.

1. Снимите крышку выпускного отверстия, экран и торцевую заглушку вала ротора.

2. Ослабьте установочные винты, удерживающие запорную манжету на подшипнике ротора со стороны лотка рубильной машины.

3. С помощью пробойника и ударника, продвиньте запорную манжету в направлении противоположном нормальному вращению, пока она не ослабнет, и снимите ее.

4. Отвинтите болты крышки лотка рубильной машины и снимите лоток рубильной машины.

5. Снимите болт и гайку № 10-24 со стержня ножа №1, извлеките стержень ножа из сборки ротора и выбросите старый стержень, распорные втулки, гайку, болты и ножи.

6. Соберите новый стержень, ножи, распорные втулки, на сборке ротора на месте первого стержня (Примечание порядок сборки показан на чертеже). Проверьте порядок следования распорных втулок, установленных на стержнях. Если распорные втулки не будут установлены правильно, ротор не будет сбалансирован и не будет правильно осуществлять измельчение.

7. Вставьте болт № 10-24 через стержень и закрепите его гайкой №10-24. Затяните гайку №10-24 с силой крутящего момента 36 футов-фунтов.

8. Повторите операции, описанные в пунктах шесть и семь для стержней 2, 3 и 4. Следите за порядком установки ножей и распорных втулок, он должен соответствовать указанному на чертеже.

9. Снова установите лоток рубильной машины на раме и затяните болты.

10. Для правильной установки ротора смотрите инструкции по эксплуатации (раздел технического обслуживания) и выполните операцию по регулировке лезвия рубильной машины.

11. После завершения установите на место разгрузочный экран и крышку выпускного отверстия, затяните все 3/8-дюймовые болты с силой крутящего момента 33 футов-фунтов и проведите пробный пуск машины.

В более поздних моделях, у машин с серийным номером №11010 и выше, набор измельчающих ножей может быть установленный на машине без снятия лотка рубильной машины.

1. Снимите ограждения ремня из-под рамы двигателя, снимите крышку и экран выпускного отверстия.

2. Снимите гайки и болты №10-24 со стержня ножа.

3. Совместите стержень с 5/8-дюймовым отверстием в задней части рамы и небольшим отверстием в передней части машины рядом с лотком рубильной машины.

4. С помощью небольшого пробойника или отвертки вставьте стержень туда и обратно в 5/8-дюймовое отверстие.

5. Для сборки вставьте стержень через 5/8-дюймовое отверстие в задней части рамы и вставьте ножи и распорные втулки в нужном порядке (смотрите чертеж) на стержне. Установите новые гайку и болт №10-24.

6. Повторите операции, описанные в пунктах с 3 по 6 для установки трех других стержней.

7. После завершения установите на место разгрузочный экран и крышку выпускного отверстия, затяните все 3/8-дюймовые болты с силой крутящего момента 33 футов-фунтов и проведите пробный пуск машины.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Зазубренный край измельчающих ножей должен смотреть в том же направлении, что и режущий край лезвий.

Не используйте повторно №10-24 гайки и болты, при ремонте всегда устанавливайте новые компоненты. Не используйте повторно стержни или распорные втулки если на них имеются признаки износа или повреждения. Установите новые.

НАБОР ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИЗМЕЛЬЧАЮЩИХ НОЖЕЙ

НАБОР ИЗМЕЛЬЧАЮЩИХ НОЖЕЙ

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

| ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР | НОМЕР ДЕТАЛИ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15397 | ГАЙКА, 10/24 NYLOCK ТИП NM, ZP | 4 |
| 2 | 15459 | SKT HD КОЛПАЧКОВАЯ ГАЙКА№10-24 x 1-3/8" PL | 4 |
| 3 | 70064 | СТЕРЖЕНЬ НОЖА | 4 |
| 4 | 70533 | РАСПОРНАЯ ВТУЛКА, 0,75 x 2,170 | 4 |
| 5 | 70534 | РАСПОРНАЯ ВТУЛКА, 0,75 x 0,620 | 2 |
| 6 | 70535 | РАСПОРНАЯ ВТУЛКА, 0,75 x 1,850 | 2 |
| 7 | 70536 | РАСПОРНАЯ ВТУЛКА, 0,75 x 1,240 | 2 |
| 8 | 70537 | РАСПОРНАЯ ВТУЛКА, 1,00 x 1,700 (W/ОТВЕРСТИЕ) | 2 |
| 9 | 70538 | РАСПОРНАЯ ВТУЛКА, 1,00 x 1,240 (W/ОТВЕРСТИЕ) | 2 |
| 10 | 70856 | ИЗМЕЛЬЧАЮЩИЙ НОЖ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | 12 |
| 11 | 70967 | НОЖ, БАЛАНС РОТОРА | 2 |
| 12 | 70968 | РАСПОРНАЯ ВТУЛКА, 0,81 x 0,620 | 2 |
| 13 | 70976 | ИНСТРУКЦИИ | 1 |

РУБИЛЬНЫЕ МАШИНЫ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ - пропускная способность 1,5 дюйма

1,5-дюймовые рубильные машины-измельчители – Компактная модель: — 70530

Две цели:

1. Рубильная машина-измельчитель, которая реально работает.

2. Ценовая доступность.

1. Эффективность измельчения:

• Зазубренных, свободно свисающих измельчающих ножей термически обработаны для повышения прочности и долговечности.

• Двустороннее лезвие, легко поворачивается и вдвое увеличивает срок службы измельчающих ножей.

2. 70530 – Бензиновый двигатель3,5 л.с. Briggs и Stratton.

3. Два двусторонних режущих лезвия

• 1,5-дюймовые ветки, 8 самозатачивающихся измельчающих ножей. Вес ротора 8,5 фунтов.

4. Экран с 1,5-дюймовыми отверстиями.

• Также имеется экран с 0,75 дюймовыми отверстиями. Легко снимается.

5. Размеры

• Размер бункера 12.5 x17 дюймов

• Общий размер 27 x 17 x 38 дюймов

• Вес: 87 фунтов.

6. Легкость транспортировки, широкая ручка, распределение веса.

7. Обмотка ПВХ на бункере.

8. Защищенные подшипники с внешней стороны рабочей камеры.

9. 6 дюймовый лоток рубильной машины. Пропускная способность 1,5-дюймовые ветки.

10. Реальная рубильная машина которая реально работает. STRESS ДЕМОНСТРАЦИЯ!

11. Прямой привод мощность 3,5 л.с., скорость вращения ротора 3600 об/мин.

12. Прямой привод мощность 3,5 л.с.

13. Материал поступаетв измельчитель под углом 90 градусов к оси вращения ротора.

14. БЕЗОПАСНОСТЬ

• Соответствует всем установленным стандартам безопасности ANSI.

НАБОРЫ

НАБОРЫ ЛЕЗВИЙ РУБИЛЬНОЙ МАШИНЫ И НОЖЕЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ (содержит обрезающие лезвия и болты в количестве необходимом для одной машины)

| Номер детали | Наименование | Модели | Серийный номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 70205 (одностороннее) | Набор лезвий | 70030, 70050, 70080, 70085, 70180, 70380, 70385, 70580 | до 25658 |
| 70738 (двустороннее) | Набор лезвий | 70030, 70050, 70080, 70085, 70180, 70380, 70385, 70580, 72085, 72285, 75011, 75111 | 25659 и выше |
| 74744-00 (двустороннее) | Набор лезвий | 77412, 77413, 77454 |  |
| 74220-00 (двустороннее) | Набор лезвий | 74624, 74628 |  |
| 70453 (одностороннее) | Набор лезвий | 71014, 71020, 70500, 70554, 70520 | до 26376 |
| 72493 (двустороннее) | Набор лезвий | 70500, 70520, 70554, 71014, 71020 | 26377 и выше |
| 72493 (двустороннее) | Набор лезвий | 74520, 73413, 73420, 73454, 74554, 73554, 73525, 75524 |  |
| 71426 (двустороннее) | Набор лезвий | 71620, 72620, 71825, 72825, 74824, 71854, 72854, 72928, 72942, 74950 |  |
| 70317 | Набор лезвий | 70515, 70525, 70530 |  |
| 70972 | Набор измельчающих ножей | 70520, 70554, 71014, 71020, 70520, 73525, 75524, 73554 |  |
| 70973 | Набор измельчающих ножей | 70080, 70085, 70180, 70380, 70385, 70580 |  |
| 71381 | Набор измельчающих ножей | 70050 |  |
| 70316 | Набор измельчающих ножей | 70530, 70515, 70525 |  |
| 71445 | Набор зубьев для дробилки пеньков | 71755, 71785, 73710, 73711 |  |
| 73900-00 | Набор лезвий | 7812086 |  |

НАБОР ДЛЯ ЗАМЕНЫ РОТОРА (содержит ротор и комплект лезвий)

Номер детали Наименование

70277 Набор для замены ротора для машин мощностью 5,5 л.с. (серийный номер до 25659)

Набор измельчающих ножей не включен.

70062 Набор для замены ротора для машин мощностью 8 л.с. (серийный номер до 25659)

Набор измельчающих ножей не включен.

70366 Набор для замены ротора для 5-дюймовых рубильных машин-измельчителей (серийный номер до 26377)

Набор измельчающих ножей не включен.

70970 Сборка ротора для машин мощностью 8 л.с.. Набор измельчающих ножей включен.

73371-00 Сборка ротора для модели 70380 рубильной машины-измельчителя, с балансировкой.

РЕМНИ

| Номер детали | Наименование | Модели | Область применения |
| --- | --- | --- | --- |
| 16081 | 27-дюймовый ремень | 70050 | Привод |
| 16043 | 29-дюймовый ремень | 70050 S/N 103312 и выше | Привод |
| 16043 | 29-дюймовый ремень | 70080, 70085, 70180, 78380 (<SN 9-3222) | Привод |
| 17996 | 4L x 29 Ремни (2) | 70380, 70385, 70580 | Привод |
| 14770-00 | Ремень, 2RB61 | 77412, 77413 | Привод |
| 16000 | Ремень, BX-65 | 70500 | Привод |
| 16021 | Ремень, BX-46 | 70510 | Привод |
| 16347 | Ремень, 2B70 | 71014, 71020, 73413, 73420, 74520 | Привод |
| 17055 | Ремень, BX-56 | 70520, 70554, 73454, 74554 | Привод |
| 16559 | Ремень, 3B83 | 71620, 72620, 71825, 72825, 74824, 72928 | Привод |
| 16582 | Ремень, Рубильная машина (3) | 71854, 72854 | Привод |
| 16636 | Ремень, BX-43 | 72854 | Гидравлическая подача |
| 16660 | Ремень, BX-38 | 72620, 72825, 74824, 72928, 72942, 74950 | Гидравлическая подача |
| 14261-00 | Ремень, 3RB48 | 74628, 74624 | Привод |
| 12660 | Ремень, 4L350 | 74624 | Гидравлическая подача |
| 16787 | Ремень, 3B85 | 72942 | Привод |
| 12273 | Ремень, 3B90 | 74950 | Привод |
| 16691 | Ремень, 3VX500 | 71755 | Привод |
| 16799 | Ремень, 3VX475 | 71785 | Привод |
| 12365 | Ремень, 3VX530 | 73710, 73711 | Привод |
| 16911 | Ремень, 3V560 | 72085, 72285, 72385, 75011, 75111 | Привод |
| 16912 | Ремень, 3V600 | 72085, 72285, 72385 (SN <21300) | Планка лопатки |
| 12106 | Ремень, 3V670 Kevlar | 72085, 72285, 72385 (SN =>21300), 75011, 75111 | Планка лопатки |
| 12317 | Ремень, 4L 53 | 73040, 73050, 73450, 74040, 74450, 74455, 74050, 74060, 74065, 75065, 76065 | Привод |
| 12573 | Ремень, 3L x 52 Kevlar | 73150, 73350, 73265, 73455, 75365 | Привод |
| 17558 | Ремень, 4L-38 | 70251, 70252 | Привод |
| 16086 | Ремень, BX-49 | 70487 | Привод |
| 16500 | Ремень, VGates 6958 | 71110, 71125 | Привод |
| 13973-00 | Ремень, 2RB63 | 73525, 75524 | Привод |
| 13426-00 | Ремень, 2RBP56 | 73554 | Привод |
| 16347 | 2B70 | 73120, 73125, 73725, 75124 | Привод |
| 13884 | Ремень, SP BearVac | 75360, 75350 | Привод |
| 73730-00 | Направляющая ремня модернизированный набор |  |  |
| 147720-00 | Ремень 2RB61 | 77412, 77413 | Привод |
| 18093-00 | Ремень, 2RB47 Aramid (2) | 77454 | Привод |
| 14804-00 | Ремень, 5-5V750 | 7812086 | Привод |

# Text boxes

заточенная поверхность

монтажная поверхность/не затачивать

заточенная поверхность

монтажная поверхность/не затачивать

НАБОР ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИЗМЕЛЬЧАЮЩИХ НОЖЕЙ

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ НА 8 Л.С.

СТЕРЖЕНЬ № 1

СТЕРЖЕНЬ № 4

СТЕРЖЕНЬ № 2

СТЕРЖЕНЬ №3

СТЕРЖЕНЬ № 1

СТЕРЖЕНЬ № 2

СТЕРЖЕНЬ № 2

СТЕРЖЕНЬ № 4

ВНИМАНИЕ!

СТЕРЖНИ № 1 И № 3 – СИММЕТРИЧНЫ

СТЕРЖНИ № 2 И № 4 – СИММЕТРИЧНЫ