ИНФОРМАЦИЯ ПО МОДЕЛЯМ И ОБСЛУЖИВАНИЮ EZ КОСИЛОК

(BEAR CAT, США)"

EZ КОСИЛКИ

Экономия и средний диапазон — Модели: 73050, 73350, 73450, 73265, 73455, 75065, 75365

1. ДВИГАТЕЛЬ

• Briggs и Stratton Quantum 6,5 л.с. на модели 75065

• Honda OHC 5,5 л.с. на модели 73455

• Briggs и Stratton Электрический стартер 6,5 л.с. на модели 73265

• Briggs и Stratton Quantum 6,5 л.с. на модели 73265

2. ДОЛГОВЕЧНАЯ РЕЖУЩАЯ ГОЛОВКА

• Изготовлена из стали, а не из алюминия или пластика, как другие модели.

3. ЛЕГКОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЛИНИИ ПОДРЕЗКИ

4. 2 ¼-ДЮЙМОВАЯ МАНЖЕТА, ПРЕПЯТСТВУЮЩАЯ ЗАМАТЫВАНИЮ НА ПРИВОДНОМ ВАЛУ ГОЛОВКИ

5. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

• Рама и режущая головка из стали 14 калибра. Кожух полностью закрыт во избежание внутрь попадания щепок и опилок.

6. ШИРОКАЯ ПОЛОСА ПОКОСА

• Ширина полосы покоса составляет 24 дюйма, в то время как ширина машины составляет только 21 дюйм от внешнего края одной шины до внешнего края другой.

Не требует поворачивать косилку, чтобы скосить траву вдоль зданий.

7. O.C.T.

• Устройство ручной центровки обеспечивает прямую линию покоса.

8. БОЛЬШИЕ ШИНЫ

• Большие 14-дюймовые шины с втулками из полиэтилена высокой плотности, гибкие ПВХ (90 поливинилхлорид) шины и полипропиленовые вкладыши со стекольным наполнителем.

• В моделях 73350, 73450, 73265, 73455 используются 16-дюймовые полу-пневматические шины, с втулкой на шаровом подшипнике.

9. ЛИНИЯ ПОДРЕЗКИ

• При покосе травы, никогда не знаешь, на что можешь натолкнуться. При использовании косилок EZ вы не сломаете лезвие, не повредите коленчатый вал или двигатель. В худшем случае вы только потеряете леску за 30 центов.

• Дополнительно прилагается леска 0.155 и 0.130 размера.

10. 0.75-дюймовый стальной вал режущей головки и 5/8-дюймовая сплошная стальная ось.

11. Вес распределен по оси, как противовес давлению, идущего от плеча.

12. Три различных положения ручки по высоте для удобства оператора.

13. Удобное для захвата покрытие перекладины ручки.

14. ВЕС

• 73040 -75 фунтов.

• 73050 -77 фунтов.

• 73350 -79 фунтов.

• 73450 -78 фунтов.

• 73265 -84 фунтов.

• 73455 -82 фунтов.

• 75065 -80 фунтов.

• 75365 -80 фунтов.

16. Заслонка от мусора их ПВХ.

17. Работает тише, чем 2-х цикловые ручные лесочные триммеры, 3200 об/мин по сравнению с 10000 об/мин в сочетании с глушителем низких тонов. В среднем уровень шума у оператора составляет 92 дБ.

18. Закрытое шасси во избежание попадания мусора внутрь.

EZ КОСИЛКИ

19. САМОДВИЖУЩИЕСЯ

• Модель 73265 самодвижущаяся с электрическим стартером (переключатель на перекладине ручки) Briggs 6,5 л.с. InTek двигатель с 3-скоростной коробкой передач

• Модель 73455 самодвижущаяся Honda 5,5 л.с. OHC двигатель с 3-скоростной коробкой передач

• Модель 73350 самодвижущаяся Briggs 5,5 л.с. Quantum двигатель с 3-скоростной коробкой передач

• Скорости для 3-скоростной коробки передач: 1,0, 1,5, 2,0 миль в час.

20. БЕЗОПАСНОСТЬ

• Соответствует всем установленным стандартам безопасности ANSI.

Вспомогательное оборудование:

• 73060 -Набор 8 заостренных нейлоновых лезвий

• 72777 -,130 круглая леска 10 упаковок

• 72778 -,130 квадратная леска 10 упаковок

• 72779 -,155 квадратная леска 10 упаковок

• 72780 -,155 круглая леска 10 упаковок

• 12388 -,130 круглая леска 1 фунтовое кольцо

• 12389 -,130 квадратная леска 1 фунтовое кольцо

• 12390 -,155 круглая леска 1 фунтовое кольцо

• 12391 -,155 квадратная леска 1 фунтовое кольцо

• 74548 -Ножовочное зубчатое лезвие

| Держатель лески |  |  |
| --- | --- | --- |
| Быстрая замена на ножовочное лезвие |  | Цепной привод |

EZ КОСИЛКИ

“Tilt-N-Trim” (наклон и подрезка) - Модели: 74050, 74060, 74065, 74450, 74455, 76065

1. ДВИГАТЕЛЬ

• Honda 5,5 л.с. OHC и 6,5 л.с. Двигатели “Briggs and Stratton”, “InTec”, “OHV”.

• Стандартный ключ пуска на модели 74065. Используйте добавки для диз. топлива для легкого пуска.

2. ДОЛГОВЕЧНАЯ РЕЖУЩАЯ ГОЛОВКА

• Изготовлена из стали, а не из алюминия или пластика, как другие модели.

3. ЛЕГКОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЛИНИИ ПОДРЕЗКИ

4. 2 ¼-ДЮЙМОВАЯ МАНЖЕТА, ПРЕПЯТСТВУЮЩАЯ ЗАМАТЫВАНИЮ НА ПРИВОДНОМ ВАЛУ ГОЛОВКИ

5. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

• Рама и режущая головка из стали 14 калибра. Кожух полностью закрыт во избежание внутрь попадания щепок и опилок.

6. ШИРОКАЯ ПОЛОСА ПОКОСА

• Ширина полосы покоса составляет 24 дюйма, в то время как ширина машины составляет только от 20 до 21 дюйма от внешнего края одной шины до внешнего края другой.

Не требует поворачивать косилку, чтобы скосить траву вдоль зданий.

7. БОЛЬШИЕ ШИНЫ

• Большие 16-дюймовые полу-пневматические шины с шаровыми подшипниками и нейлоновым ободом.

Эти большие шины обеспечивают устойчивость не позволяя косилке проваливаться в небольшие ямки или канавы.

8. O.C.T.

• Устройство механической центровки наклоняет головку на 18 ° и обеспечивает прямую линию покоса.

9. ЛИНИЯ ПОДРЕЗКИ

• При покосе травы, никогда не знаешь, на что можешь натолкнуться. При использовании косилок EZ вы не сломаете лезвие, не повредите коленчатый вал или двигатель. В худшем случае вы только потеряете леску за 30 центов.

• Дополнительно прилагается леска 0.155 и 0.130 размера.

10. 0.75-дюймовый стальной вал режущей головки и 5/8-дюймовая сплошная стальная ось.

11. Закрытое шасси во избежание попадания мусора внутрь.

12. Три различных положения ручки по высоте для удобства оператора.

13. Удобное для захвата покрытие перекладины ручки.

14. Скашивает траву гораздо более равномерно, чем ручной триммер.

15. ВЕС

• 74050 -77 фунтов.

• 74060 -82 фунтов.

• 74065 -82 фунтов.

• 74450 -81 фунтов.

• 74455 -82 фунтов.

• 76065 -82 фунтов.

17. Заслонка от мусора их ПВХ.

18. Вес распределен по оси, как противовес давлению, идущего от плеча.

EZ КОСИЛКИ

19. Работает тише чем 2 цикловые ручные лесочные триммеры, 3200 об/мин по сравнению с 10000 об/мин в сочетании с глушителем низких тонов.

• В среднем уровень шума у оператора составляет 92 дБ.

20. БЕЗОПАСНОСТЬ

• Соответствует всем установленным стандартам безопасности ANSI.

Вспомогательное оборудование:

• 72883 - Набор лезвий Beaver

• 12544 -Сменное цепное лезвие Beaver

• 73060 -Набор 8 заостренных нейлоновых лезвий

• 72777 -,130 круглая леска 10 упаковок

• 72778 -,130 квадратная леска 10 упаковок

• 72779 -,155 квадратная леска 10 упаковок

• 72780 -,155 круглая леска 10 упаковок

• 12388 -,130 круглая леска 1 фунтовое кольцо

• 12389 -,130 квадратная леска 1 фунтовое кольцо

• 12390 -,155 круглая леска 1 фунтовое кольцо

• 12391 -,155 квадратная леска 1 фунтовое кольцо

• 73000 -Набор фильтров для 5 л.с. двигателя Quantum

• 74548 – 14-дюймовое ножовочное зубчатое лезвие

“Tilt-N-Trim” особенно полезна для бригад, обслуживающих трассы