Машина для пересадки деревьев  OPTIMAL 880

Объём			верхний диаметр блока режущих лопат		     90 см

глубина выемки					     60 см

Габариты машины		высота						   150 см

ширина при закрытой раме				   110 см

ширина при открытой раме				   150 см

расстояние между открытыми створками рамы	     70 см

Вес				OPTIMAL 880						    589 кг

Предусмотренный

вид крепления

с помощью крепёжной панели на колёсный погрузчик, фронтальный погрузчик

несущее транспортное средство должно быть оснащено дополнительной гидросистемой, двойного действия, расположенной спереди.

с помощью подъёмной рамы на трактор

несущее транспортное средство должно быть оснащено

дополнительной гидросистемой, двойного действия,

в хвостовой части для навесного оборудования

Опрокидывающая нагрузка				                                   2.500 кг.

Гидравлическое рабочее давление	160 – 200 бар

проход масла				40 л/мин

Управление			Электро-гидравлические вентиля, двойного действия,

для трёх или четырёх функций;

приводятся в действие с помощью электрического

выключателя

Машина для пересадки деревьев  OPTIMAL 1100

Объём			верхний диаметр блока режущих лопат		   110 см

глубина выемки					     70 см

Габариты машины		высота						   175 см

ширина при закрытой раме				   135 см

ширина при открытой раме				   200 см

расстояние между открытыми створками рамы	     95 см

Вес				основной агрегат					    890 кг

Опрокидывающая нагрузка    	                                                                      3.500 кг

Предусмотренный

вид крепления

с помощью крепёжной панели на колёсный погрузчик, фронтальный погрузчик

несущее транспортное средство должно быть оснащено

дополнительной гидросистемой, двойного действия,

расположенной спереди.

с помощью подъёмной рамы на трактор

несущее транспортное средство должно быть оснащено

дополнительной гидросистемой, двойного действия,

в хвостовой части для навесного оборудования

Гидравлическое рабочее давление	160 – 200 бар

проход масла				40 л/мин

Управление			Электро-гидравлические вентиля, двойного действия,

для трёх или четырёх функций;

приводятся в действие с помощью электрического

выключателя

Машина для пересадки деревьев  OPTIMAL 1400

Объём			верхний диаметр блока режущих лопат		   140 см

глубина выемки					     90 см

Габариты машины		высота						   180 см

ширина при закрытой раме				   160 см

ширина при открытой раме				   236 см

расстояние между открытыми створками рамы	     98 см

Вес				основной агрегат					  1550 кг

Предусмотренный

вид крепления		с помощью крепёжной панели на колёсный

погрузчик

опрокидывающая нагрузка				7.000 кг

несущее транспортное средство должно быть оснащено

дополнительной гидросистемой, двойного действия,

расположенной спереди.

Гидравлическое рабочее давление	160 – 200 бар

проход масла				        50 л/мин

Управление			Электро-гидравлические вентиля, двойного действия,

для трёх или четырёх функций;

приводятся в действие с помощью электрического

выключателя