Руководство по эксплуатации

ТЕРМОГЕНЕРАТОР ТУМАНА И АЭРОЗОЛЯ «CART-B9»

Для запуска АЭРОЗОЛЬНОГО ТЕРМОГЕНЕРАТОРА – CART-B9

вам необходимо выполнить нижеперечисленные действия:

| Действие 1. Залейте бензин в бак двигателя. |  |
| --- | --- |
| Действие 2. Проверьте уровень масла в двигателе. |  |
| Действие 3. Залейте этиленгликоль в бак аэрозольного термогенератора. Не наливайте более ½ объема емкости. |  |

| Действие 4. Теперь залейте необходимый состав. Хорошо взболтайте с тем, чтобы этиленгликоль и состав хорошо перемешались. |  |
| --- | --- |
| Действие 5. Подсоедините гибкий шланг к выпускному отверстию мармита мотора с помощью соответствующего соединения. |  |
| Действие 6. Гибкий шланг будет поддерживаться подпоркой. |  |

| Действие 7. Размотайте гибкий шланг и протяните его до места, где предполагается фумигация. |  |
| --- | --- |
| Действие 8. Проверьте, чтобы топливный вентиль был открыт и выключатель находился на позиции ON. |  |
| Действие 9. Запустите двигатель с помощью соответствующего ключа. |  |
| Действие 10. Увеличьте скорость работы двигателя приблизительно до половины. ВАЖНО! Для обеспечения оптимального выделения аэрозольного тумана температура двигателя должна достигнуть необходимого уровня с тем, чтобы выхлопной коллектор и мармит достаточно нагрелись. |  |

НЕОБХОДИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ДОСТИГАЕТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ.

| Действие 11. Таким образом, через 5 минут, в течение которых двигатель разогревается, мы можем запустить установку аэрозольного термогенератора. Соответствующий электронасос начинает работать. Давление повышается приблизительно до 5-7 бар. Смесь этиленгликоль + состав поступает в специальное сопло, встроенное в мармит мотора. |  |
| --- | --- |

Аэрозольное облако начинает выходить из отверстия гибкого шланга.

ВАЖНО! Установка аэрозольного термогенератора оснащена автоматическим симметричным ритмическим программируемым таймером. Насос подачи смеси в сопло включается/выключается автоматически и в заданном ритме.

КРАСНЫЙ индикатор показывает, что установка заправлена.

ЗЕЛЕНЫЙ индикатор показывает текущее состояние ритмической подачи смеси насосом «Включен» - «Пауза».

Некоторые важные советы, которые необходимо учитывать

для поддержания установки

ТЕРМОГЕНЕРАТОР ТУМАНА И АЭРОЗОЛЯ «CART-B9»

в хорошем рабочем состоянии.

| 1. Сопло разбрызгивателя, встроенное в отводной коллектор, очень маленькое и может случайно засориться. 2. Если выброс аэрозольного тумана становится слабым или прекращается, это значит, что сопло засорилось. В этом случае демонтируйте (свинтите) блок держатель сопла – сопло и замените его запасным. 3. На фотографии сбоку изображен блок держателя сопла с установленным соплом. 4. Загрязненное сопло может быть легко очищено следующим способом: - Демонтируйте сопло из держателя сопла (фото сбоку) - Положите сопло в ванночку с керосином - Затем продуйте сопло сильной струей воздуха под давлением. |  |
| --- | --- |

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ АЭРОЗОЛЬНЫЙ ТЕРМОГЕНЕРАТОР
 «CART-B9»

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

1. Когда термогенератор тумана и аэрозоля не используется, настоятельно рекомендуется снять весь блок держатель сопла + сопло с тем, чтобы предотвратить вероятность быстрого засорения из-за выхлопных газов или по причине того, что он не используется.

На место держателя сопла устанавливается соответствующая крышка, которая имеется в наборе термогенератора.